РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Положения о территориальном планировании

Книга 3

N8/ 6142-10-ПЗ

Заказчик: Администрация  муниципального образования
Григорьевское сельское поселение

| Директор института | Н.Е.Волков |
| --- | --- |
| Главный инженер института | Н.Н.Мирошников |
| Начальник Мастерской территориального планирования | Т.А.Параничева |
| Главный инженер проекта | Т.А.Параничева |

Владимир 2011

Работа выполнена в Мастерской территориального планирования

авторским коллективом в следующем составе:

| Проект разработали: | Параничева Т.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Азанова И.Т. |  |
|  | Свинкина Е.В. |  |
|  | Мелашенко М.П. |  |
|  | Балыкина Ю.А. |  |
|  | Пальманова О.Н. |  |
|  | Дятлова С.Ю. |  |
|  | Ильина Т.А. |  |
|  | Горячев О.В. |  |
|  | Скосырев П.Н. |  |
|  | Иванов О.И. |  |
| Геодезическую съемку выполнили: | Новицкий Д.С. |  |
|  | Миронов В.Ю. |  |
|  | Косарев Н.Е. |  |

СОСТАВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Текстовые материалы

Материалы по обоснованию  генерального плана

Книга 1- Пояснительная записка (1 часть)

Книга 2- Пояснительная записка (2 часть)

Положения о территориальном планировании

Книга 3-  Положения о территориальном планировании

Б. Графические материалы –

Книга 4-

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

1.Информация о состоянии территории поселения, возможных направлениях ее развития и   об ограничениях ее использования:

- Карта (cхема) использования территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) ограничений

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) с отображением результатов анализа комплексного развития

территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

2.Предложения по территориальному планированию:

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением

параметров планируемого развития

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема)  существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

Проект генерального плана:

- Генеральный план (основной чертеж)

(выполнен в М 1 : 10 000, распечатан в М 1: 10 000)

|  |  | КНИГА 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положения о территориальном планировании |  |
|  |  | Содержание |  |
| Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования | 5 |
| 1.1 | Цели территориального планирования | 5 |
| 1.2 | Цели и задачи генерального плана поселения | 6 |
| Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. | 7 |
| 2.1 | Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь | 7 |
|  | 2.1.1 | Описание уточненной границы муниципального образования Григорьевское сельское поселение | 7 |
|  | 2.1.2 | Охрана объектов культурного наследия | 8 |
|  | 2.1.3 | Развитие сельского хозяйства, промышленности, малого предпринимательства | 11 |
|  | 2.1.4 | Развитие кустарных промыслов и ремесел | 12 |
|  | 2.1.5 | Развитие туризма, рекреации | 12 |
|  | 2.1.6 | Исполнение лесохозяйственных регламентов | 12 |
|  | 2.1.7 | Решение вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды отходами производства и потребления | 13 |
|  | 2.1.8 | Снижение факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14 |
|  | 2.1.9 | Трудовые ресурсы и структура занятости | 14 |
|  | 2.1.10 | Демографические прогнозы. Определение перспективной численности населения путем анализа вариантов возможных решений. | 15 |
|  | 2.1.11 | Учесть информацию по Лесному плану и наметить пути решения проблемных территорий, рассмотренных при разработке проекта в разделе “Комплексная оценка территории” | 16 |
|  | 2.1.12 | Утвердить Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов | 16 |
|  | 2.1.13 | Планировочная структура и функциональное зонирование территории | 21 |
|  | 2.1.14 | Система расселения | 21 |
|  | 2.1.15 | Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов | 21 |
|  | 2.1.16 | Жилищный фонд и политика жилищного строительства | 22 |
|  | 2.1.17 | Культурно-бытовое обслуживание | 22 |
|  | 2.1.18 | Качественная организация связей. Транспортный каркас территории. | 26 |
|  | 2.1.19 | Инженерная инфраструктура | 27 |
|  | 2.1.20 | Экологические ограничения | 32 |
| 2.2 | Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального плана (расчетный срок) | 37 |
|  | 2.2.1 | Планировочная организация территории | 37 |
|  | 2.2.2 | Система расселения | 37 |
|  | 2.2.3 | Определение перспективной численности населения | 37 |
|  | 2.2.4 | Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов | 39 |
|  | 2.2.5 | Жилищный фонд и политика жилищного строительства | 49 |
|  | 2.2.6 | Культурно-бытовое обслуживание | 49 |
|  | 2.2.7 | Автомобильные дороги | 52 |
|  | 2.2.8 | Автомобильный транспорт | 53 |
|  | 2.2.9 | Водоснабжение и водоотведение | 53 |
|  | 2.2.10 | Электроснабжение | 57 |
|  | 2.2.11 | Теплоснабжение | 60 |
|  | 2.2.12 | Газоснабжение | 60 |
|  | 2.2.13 | Объекты связи | 61 |
|  | 2.2.14 | Охрана окружающей среды | 62 |
|  | 2.2.15 | Санитарная очистка территории | 65 |
|  | 2.2.16 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 68 |
|  | 2.2.17 | Санитарно-защитные зоны | 70 |
|  | 2.2.18 | Основные технико-экономические показатели | 71 |

Раздел 1.  Цели и задачи территориального планирования

1.1 Цели территориального планирования

Основные понятия:

Градостроительная деятельность- деятельность по развитию территорий, в том числе городов и  иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Территориальное планирование- планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Устойчивое развитие территорий- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений

Зоны с особыми условиями использования территорий- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Функциональные зоны- зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение

Назначение территориального планирования и виды документов территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  градостроительная документация может быть федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации и муниципального уровня.

Документы территориального планирования подразделяются на:

1) документы территориального планирования Российской Федерации
2)  документы территориального планирования субъектов Российской Федерации
3) документы территориального планирования муниципальных образований

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1.Схемы  территориального планирования муниципальных районов

2.Генеральные планы поселений

3.Генеральные планы городских округов

Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии, техническими регламентами.

К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы законодательством о градостроительной деятельности.

Документы территориального планирования, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми  актами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности.

Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 Градостроительного Кодекса обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет".

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обязательном порядке.

  - Цели и задачи генерального плана поселения

Цель:

Создать правовой документ развития, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений- программу действия в плане управления и развития сельского поселения.

Назначение документа территориального планирования –установление функциональных зон и зон размещения объектов федерального, регионального и местного значения с учетом градостроительных ограничений, накладываемых зонами с особыми условиями использования территорий.

Генеральный план содержит эффективные градостроительные решения, соответствующие стратегии и программам социально-экономического развития муниципального образования Григорьевское сельское поселение, взаимно согласованные и непротиворечивые.

Для главы поселения именно генеральный план является инструментом управления вверенной ему территорией. Без такого документа  муниципальная власть не имеет градостроительного обоснования для эффективной работы на рынке земли. А актуальность последней обосновывает тот факт, что большинство поселений РФ не имеет собственной крупной налогооблагаемой градообразующей экономической базы, что делает мероприятия по повышению капитализации территории основным инструментом пополнения муниципального бюджета и запуска инвестиционного процесса.

Научный метод управления урбанизацией и расселением заключается в том, чтобы преодолеть изолированное рассмотрение населенных мест вне общей системы расселения

Генеральный план позволяет на современном этапе развития:

- дифференцированно проектировать развитие поселения, сочетая определенность и точность в выборе оптимального варианта в решениях близкого будущего с сохранением резервов для использования их при различных вариантах развития в более отдаленном будущем, поддающемся сейчас лишь схематическому прогнозу,

- создать основу рациональной территориальной организации расселения, производства и всех видов инфраструктуры,

- предусматривать на основе специальных исследований, комплексной оценки территории  решение вопросов по охране, использованию и обогащению природы, предвидеть последствия изменений, вносимых урбанизацией и хозяйством в природную среду, комплексно оценивать резервы использования природных условий и ресурсов, допустимые антропогенные нагрузки с точки зрения сохранения устойчивости экосистем.

При разработке генерального плана использовались ГИС- технологии, то есть градостроительная информация содержится в виде баз данных, позволяющих автоматизировать процессы управления развитием территории поселения с использованием градостроительной документации.

Задачи:

  - Устойчивое развитие сельского поселения с учетом перспективных границ населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения

  - Укрепление сложившейся системы расселения, уточнение внутренних и внешних транспортных связей

  - Развитие инженерной инфраструктуры

  - Повышение качества жизни населения и развитие всех систем социального обслуживания

  - Закрепление градообразующих кадров на местах (Обучение и поддержка малого предпринимательства)

  - Рациональное использование уникального природного комплекса

  - Сохранение и возрождение культурного и исторического наследия

  - Экологическая и природоохранная составляющая любой деятельности

  - Инвестиционная политика

  - Повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала поселения

  - Привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, в том числе подготовка собственных (менеджмент, маркетинг, компьютерные технологии)

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

2.1 Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь

2.1.1 Описание уточненной границы муниципального образования 
Григорьевское (сельское поселение).

Муниципальное образование Григорьевское расположено в центральной части Гусь-Хрустального района.

Северная граница муниципального образования, совмещаясь с границей муниципального образования поселок Анопино, от т.1 до т.2 идет по границе землепользования СПК “Дружба” и выделам 106, 109, 110, 112, 111 кварталов Давыдовского участкового лесничества (урочище Дружба) ГКУ ВО “Гусевское лесничество”. Далее граница, совмещаясь с границей муниципального образования поселок Золотково, от т.2 до т.3 проходит по границам южной 79, юго-западной 83 кварталов Крюковского участкового лесничества (урочище Лесниковское) ГКУ ВО “Курловское лесничество”, от т.3 до т.4 движется по западной границе деревни Ново-Новляново, от т.4 до т.5 идет по границам землепользования СПК “Лесниковский” и выделам 100, 99, 113, 115, 118, 117, 114 кварталов Крюковского участкового лесничества (урочище Лесниковское), от т.5 следует по северной границе 153 квартала Заколпьевского участкового лесничества ГКУ ВО “Гусевское лесничество”, а затем огибает с юга участок землепользования СПК “Лесниковский”, проходя по границе землепользования и выделам 101 квартала Крюковского участкового лесничества (урочище Лесниковское) до реки Колпь до т.6, от т.6 до т.7 движется вниз по течению по реке Колпь, от т.7 до т.8 совпадает с юго-восточной границей 14 выдела 104 квартала Крюковского участкового лесничества (урочище Лесниковское), от т.8 до т.9 идет по границам южной и восточной 106, южной 104, 105 кварталов Семеновского участкового лесничества  ГКУ ВО “Гусевское лесничество”, южной и юго-восточной 70, южной 61 кварталов Лесниковского участкового лесничества ГКУ ВО “Курловское лесничество”.

На востоке граница, совмещаясь с границей муниципального образования поселок Золотково, идет от т.9 до т.10 по границам западной 71, 86, 100, 103, западной и южной 114, южной 115 кварталов Лесниковского участкового лесничества, западной 14, 21, северо-западной 28, северо-западной и западной 27, северо-западной 35, северной и западной 43, пересекая железную дорогу Москва-Казань, западной 51, 55 кварталов Золотковского участкового лесничества  ГКУ ВО “Курловское лесничество”, от т.10 движется в юго-западном направлении по границе землепользования СПК “Родник” и участка СПК “Ильинский” до реки Колпь до т.11, от т.11 до т.12 следует вниз по течению по реке Колпь, от т.12 поворачивает на юго-запад по границе землепользования СПК “Родник” и северной границе 10 квартала Долбинского участкового лесничества (урочище Родник) ГКУ ВО “Курловское лесничество” до т.13.

Южная граница муниципального образования Григорьевское, совмещаясь с границей муниципального образования Краснооктябрьское, от т.13 до т.14 идет по границе кварталов восточной и северной 35, восточной 20 Краснооктябрьского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Курловское лесничество”, южной и восточной 150, восточной 149, вклиниваясь внутрь 149, 150, вновь по восточной 149, а затем северной 149 кварталов Заколпьевского участкового лесничества, от т.14 следует по северной 11, восточной и северной 10, северной 9 кварталов Краснооктябрьского участкового лесничества до стыка с южной границей 48 выдела 136 квартала Заколпьевского участкового лесничества до т.15, от т.15 движется по границе землепользования ЗАО “Рассвет” и выделам 81, 80, 78, вновь 80 кварталов Григорьевского участкового лесничества (урочище Рассвет)  ГКУ ВО “Гусевское лесничество” до юго-восточного угла 23 выдела 146 квартала Заколпьевского участкового лесничества до т.16, от т.16 до т.17 проходит по южной границе 146, 145 кварталов Заколпьевского участкового лесничества, от т.17 огибает с севера 2, 1 кварталы Краснооктябрьского участкового лесничества до границы землепользования СПК “Русь” до т.18, от т.18 движется в западном, а затем северном направлении по границе землепользования СПК “Русь” и восточной границе 4 квартала Аксеновского участкового лесничества (урочище Русь)  ГКУ ВО “Курловское лесничество” до юго-восточного угла 10 выдела 130 квартала Заколпьевского участкового лесничества до т.19, от т.19 до т.20 идет по границе землепользования СПК “Русь” и выделам 4, 2, 1, 3, 5 кварталов Аксеновского участкового лесничества (урочище Русь), от т.20 до т.21 проходит по северной

границе 36 квартала Краснооктябрьского участкового лесничества, от т.21 движется по границе землепользования СПК “Русь” и выделам 10 квартала Аксеновского участкового лесничества (урочище Русь) до реки Гусь до т.22.

Западная граница муниципального образования Григорьевское, совмещаясь с границей муниципального образования Краснооктябрьское, от т.22 идет в северо-западном направлении вверх по течению по реке Гусь, пересекает железную дорогу Москва-Казань и доходит до т.23. Далее граница, совмещаясь с границей муниципального образования поселок Мезиновский, от т.23 продолжает двигаться вверх по течению по реке Гусь до северной границы 29 выдела 68 квартала Заколпьевского участкового лесничества до т.24, от т.24 до т.25 идет на восток, а затем на северо-запад по границе землепользования СПК им.Горшкова и выделам 151 квартала Гусевского участкового лесничества (урочище им.Горшкова)  ГКУ ВО “Гусевское лесничество”, от т.25 до т.1 следует по границам кварталов Гусевского участкового лесничества, а именно: северной 110, восточной 101, южной 90, 91, 92, южной и восточной 93, восточной 81, 69, южной и восточной 58, южной 46, 47, южной и восточной 48, восточной 35, 22.

2.1.2. Охрана объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.(Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.

На территории поселения имеется множество памятников археологии- неолитические стоянки  «Колпская 1», «Колпская 2», "Зименки-1", "Старая выработка" (Зименки-2), "Зименки-3", "Зименки-4", "Поддубнева гора-1", "Поддубнева гора-2", древнерусские селища "Заколпье-1" и   "Заколпье-2", селище

Список объектов культурного наследия

Таблица 1

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория охраны | Типологическая принадлежность | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Троицкая церковь, 2-я пол. XIX в. | c. Григорьево | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Ансамбль Рождественской церкви: |  |  |  |  |
|  | 1) Рождественская церковь, 1837 г. | с. Заколпье | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 18.03.74 №356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» |
|  | 2) Здание церковно-приходской школы, XIX в. | с. Заколпье | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | 3) Часовня, 1837 г. | с. Заколпье | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | 4) Ограда с воротами, XIX в. | с. Заколпье | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |

Список объектов археологического наследия

Таблица 2

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория историко-культурного значения | Основания отнесения объектов недвижимости к памятникам истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неолитическая стоянка «Колпская 1» | Гусь-Хрустальный район, д. Борзино (д. Константиново, 2,5 км ССЗ, левый берег р. Колпь, территория пионерлагеря) | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
|  | Неолитическая стоянка «Колпская 2» | Гусь-Хрустальный район, д. Борзино (д. Константиново, 2,5 км ССЗ, левый берег р. Колпь, территория пионерлагеря) | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
|  | Древнерусское селище "Заколпье-2", XIV-XVII вв | 2 км к С от поселка, правая надпойменная терраса правого берега р.Колпь | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
|  | Древнерусское селище "Заколпье-1", XI-XIII вв. | Гусь-Хрустальный район, с. Заколпье, юго-вост. окраина села, правый берег р. Колпь | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 5 | Селище "Заколпье-2", XIV-XVII вв. | Гусь-Хрустальный р-н, с. Заколпье, 2 км ЮЮВ, правый берег р. Колпь | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 6 | Грунтовый могильник “Заколпский”, XI-XII вв. | Гусь-Хрустальный р-н, с. Заколпье, 2 км ЮВ, д. Зименки, 0,4 км ЗСЗ, левый берег р. Колпь | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 7 | Селище "Тупиковый полдник", X-XI вв. | Гусь-Хрустальный район, д. Зименки, 1,5 км СВ, левый берег р. Нюсинка | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 8 | Неолитическая стоянка "Старая выработка" (Зименки-2) | Гусь-Хрустальный район, д. Зименки, 0,3 км ЗСЗ, левый берег р. Нюсинка | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 9 | Неолитическая стоянка "Зименки-1", 3 тыс. лет до н.э. | Гусь-Хрустальный район, д. Зименки, 0,4 км ЗСЗ, левый берег р. Колпь | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 10 | Неолитическая стоянка "Зименки-3", 3 тыс. лет до н.э. | Гусь-Хрустальный район, д. Зименки, 0,05 км З, левый берег р. Нюсинка | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 11 | Неолитическая стоянка "Зименки-4", 3 тыс. лет до н.э. | Гусь-Хрустальный район, д. Зименки, 0,1 км СЗ, левый берег р. Нюсинка | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 12 | Неолитическая стоянка "Поддубнева гора-1" | Гусь-Хрустальный район, д. Малинки, 5 км ЗСЗ, левый берег р. Колпь | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 13 | Неолитическая стоянка "Поддубнева гора-2" | Гусь-Хрустальный район, д. Малинки, 5,2 км ЗСЗ, левый берег р. Колпь | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 14 | Селище, гончарный центр "Константиново", XIII-XVII вв. | Гусь-Хрустальный район, д. Константиново, 0,4 км ЮЗ, левый берег р. Колпь | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |

"Тупиковый полдник" и селище гончарный центр "Константиново". Эти памятники относятся к объектам культурного наследия регионального значения (Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения»). Два памятника являются выявленными- селище «Заколпье-2» и грунтовый могильник «Заколпский» (Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области»). Все памятники археологии сосредоточенны вдоль реки Колпь по обеим ее берегам.

В селе Заколпье  расположен ансамбль памятников архитектуры Рождественская церковь 1837 года постройки,  здание церковно-приходской школы и  ограда с воротами.

Рождественская церковь находится на государственной охране регионального значения (Решение исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 18.03.74 №356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области»). Здание церковно-приходской школы и ограда с воротами относятся к выявленным объектам. В списках в селе Заколпье числится часовня деревянная как выявленный объект. В паспорте на данный объект указано, что на момент составления паспорта часовня была сильно разрушена. По словам  настоятеля прихода, информацией о судьбе этой часовни никто не располагает.

Троицкая церковь постройки 2-ой половины XIX в. расположена в селе Григорьево и находится на государственной охране регионального значения (Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ). Здание церкви каменное, представляет собой классическую трехчастную постройку трапезного вида, декор типичен для русской архитектуры позднего провинциального классицизма В настоящее время церковь находится в хорошем состоянии, колокольня заново восстановлена.  Храм действующий.

Проекты зон охраны памятников, расположенных на территории поселения, отсутствуют.

До разработки правовых документов на охранные зоны для вышеперечисленных памятников охранная зона принята в соответствии с Решением Владимирского областного Совета депутатов трудящихся №864 от 10.08.66 г., которое гласит: «охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории как территория памятника, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей высоте памятника». Охранная зона Рождественской церкви с колокольней составляет 66 метров, Троицкой церкви-  52 метра.

До разработки и утверждения правовых документов на охранные зоны памятников решение об установлении особого режима градостроительной деятельности на территории, примыкающей к памятникам истории и культуры в каждом отдельном случае согласовывается с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 315 от 26 апреля 2008 г.

2.1.3. Развитие сельского хозяйства, промышленности, малого предпринимательства.

Производством сельскохозяйственной продукции в поселении занимается ЗАО “Рассвет”.

Основным производственным направлением является молочно-мясное скотоводство. Дополнительные отрасли – производство картофеля и зерна. В последние годы произошло снижение поголовья КРС. Так если в 1992 году поголовье КРС составляло 1488 голов, в 1996 году – 1292 голов, то в настоящее время около 670 голов. Производственные площадки имеются в с.Заколпье, д.Дмитриево, д.Махонино.

В растениеводстве внимание уделяется выращиванию зерновых культур: рожь, пшеница, кормовых культур: овес, ячмень, горох, многолетние травы, а также картофеля.

На территории поселения расположена станция спутниковой связи  «Владимир» обособленное структурное подразделение ФГУП “Космическая связь” и на станции Вековка организации и предприятия по обслуживанию путевого хозяйства на участке Горьковской железной дороги Черусти-Вековка-Муром.

Переход к рыночной экономике дает значительный толчок развитию малого бизнеса, что в свою очередь устранит безработицу, повысит финансовый потенциал и обеспечит социальную и политическую стабильность.

На начало 2010 года в поселении работали   следующие предприятия:

1. Пилорама  в с. Заколпье (ИП Бражкина)

2. Пилорама севернее д.Дудор (ИП Христофоров)

3. Пилорама на ст.Заколпье (Заколпьевский производственный участок)

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, занятости населения и улучшения его торгово-бытового обслуживания, имеет высокие возможности по прибыльности и доходу работников.

Для улучшения положения и частичной поддержки на районном и областном уровнях разработана программа поддержки малого предпринимательства, которая регламентирует основные положения деятельности данной сферы в конкретных условиях.

Возможность получения кредитов через фонд поддержки предпринимательства осуществляется  путем составления грамотных бизнес-проектов на долгосрочную  перспективу.

2.1.4. Развитие кустарных промыслов и ремесел

Возрождение отдельных видов кустарных промыслов целесообразно и имеет свои перспективы: изготовление предметов домашнего обихода, изделий необходимых в сельском хозяйстве (мелкий инвентарь, корзины, орудия труда, одежда и ее отдельные детали, мебель, сувенирные изделия и другое).

Восстановление кустарных промыслов помогло бы расширить ассортимент продукции широкого спроса, способствовало бы созданию дополнительных рабочих мест, росту материального благополучия семей-изготовителей, расширило бы сектор экономических возможностей поселения, помогло бы проявить материально-традиционные навыки жителей, как элементы духовной культуры.

Особое место должны занять вопросы создания материально-технической базы, маркетинговых мероприятий, управленческой структуры, возрождение промысловой кооперации и многое другое.

2.1.5. Развитие туризма, рекреации

В поселении есть все предпосылки для развития агротуризма: путешествий в сельскую местность с целью отдыха, изучения технологий ведения хозяйства и традиций, участия в сельских праздниках, в заготовке и переработке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений, иных пищевых и недревесных лесных ресурсов, и других видах деятельности. Данный вид туризма подразумевает организацию обустроенной сети гостевых домов на базе существующих хозяйств для городских жителей, желающих провести отпуск в экологически чистой живописной сельской местности. Свежий воздух, живописный пейзаж, русская баня,  опытные проводники по ягодным и грибным местам, обустроенные объекты для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов могут привлечь внимание жителей городов. В поселении имеются и благоприятные природные условия и достаточное количество свободных домов в населенных пунктах, где сохранился традиционный колорит деревни.

Охотничьи ресурсы перспективны для развития охотничьего туризма. В поселении имеются богатые охотничьи угодья это и полевые, и лесные, и водные просторы, а значит, охотники и рыболовы в полной мере могут удовлетворить страсть к древнейшему занятию — добыче зверя, птицы и рыбы.

Два стационарных учреждения отдыха размещены на реке Колпь- детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» и база отдыха ЗАО «Рассвет», есть возможность дальнейшего развития зоны длительного отдыха западнее детского оздоровительный лагеря «Дзержинец».

2.1.6.Исполнение лесохозяйственных регламентов

Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества.

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах поселения устанавливаются:

1) виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса;

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

3) ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Улучшение лесопатологического состояния лесов достигнуто путем проведения комплекса мероприятий по лесозащите.

Созданная система охраны и защиты лесов от пожаров позволяет более 70% возгораний ликвидировать в течение 1-2 суток. В целях успешной охраны лесов от пожаров проведен комплекс организационно-технических мероприятий.

1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

2.1.7. Решение вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды отходами производства и потребления

Проблемы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации различных видов отходов, защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия, должны занимать одно из самых значительных мест в стратегических планах развития поселения или каждого населенного пункта.

Недобросовестное отношение некоторых природопользователей и населения к вывозу и захоронению отходов приводит к образованию несанкционированных свалок мусора, грунт которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Большую опасность представляет горение твердых бытовых отходов, приводящее к выделению в атмосферу вредных специфических веществ.

Общее нормируемое количество накопления ТБО в год от постоянно и временно проживающего год и более населения по Григорьевскому сельскому поселению составляет 5826 м³, с учетом дачников – 6110 м³.

В настоящее время мусоросборники в количестве 15 штук стоят только на станции Вековка. Вывоз мусора осуществляет ООО «Водник» (п.Добрятино) на санкционированную свалку твердых коммунальных отходов п.Добрятино. Жители с.Григорьево, с.Заколпье, д.Дмитриево, д.Махонино, д.Дудор, ст.Заколпье собирают твердые бытовые отходы в полиэтиленовые мешки и по договору с частным лицом, трактором 2 раза в месяц вывозятся на несанкционированную свалку в районе д.Дудор. Жители деревень Константиново и Борисово закапывают мусор у себя на участках.

Ожидаемое количество накопления ТБО на первую очередь от постоянно и временно проживающего населения составит 6148,2 м³, с учетом дачного населения – 6491,5 м³, с учетом смета с твердых покрытий улиц и площадей – 6516,9 м³.

В более крупных населенных пунктах: с.Григорьево-ст.Заколпье, ст.Вековка, д.Дмитриево, с.Заколпье, д.Константиново необходима установка контейнеров в количестве 45 штук объемом 0,75 м³ или 30 штук объемом 1,1 м³ (периодичность вывоза – 5 раз в неделю). В других населенных пунктах: деревни Борисово, Дудор и Махонино сбор ТБО предусматривается в пластиковые мешки, общим количеством 6292 шт/год объемом 50 л. С учетом дачного населения необходима установка дополнительных контейнеров в количестве 3 шт. объемом 0,75 м³ или 2 шт. объемом 1,1 м ³. в крупных населенных пунктах. В случае сбора ТБО в пластиковые пакеты необходимое количество для дачного населения составит 6866 шт./год. Для сбора КГО необходима установка по одному контейнеру объемом 8 м³ в с.Григорьево-ст.Заколпье, ст.Вековка и с.Заколпье при периодичности вывоза 1 раз в неделю.

На первую очередь остается вариант вывоза ТБО на санкционированную свалку ТБО п.Добрятино.

В целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки под контейнеры. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций.

Первоочередные мероприятия:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация строгого учета образования отходов;

- организация эффективной системы сбора от населения (в том числе из частного сектора, садовых и дачных товариществ), сортировки, транспортировки и захоронения ТБО с применением современных технических средств;

- обустройство контейнерных площадок в соответствии с нормативными требованиями;

- организация системы сортировки ТБО;

- вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья;

- организация сбора ртутьсодержащих отходов (в т.ч. люминесцентных ламп) от населения и организаций и сдача их на демеркуризацию.

2.1.8. Снижение факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и сельскохозяйственных животных от угроз природного и техногенного характера, создания реальных условий для устойчивого развития поселения путем координации совместных усилий органов местного самоуправления Гусь-Хрустального района и Краснооктябрьского сельского поселения.

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС должны быть направлены на обеспечение защиты населения и территорий, снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Оповещение населения об угрозе нападения противника или возникновении чрезвычайных ситуаций производится местной системой оповещения ГО при помощи подачи установленного сигнала и передачи экстренного речевого сообщения, содержащего информацию об опасностях, связанных с угрозой нападения или возникновения чрезвычайной ситуации, а также рекомендации по действиям населения в зоне опасности и чрезвычайных ситуаций.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей;

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов, обеспечение добровольных дружин, создаваемых в населенных пунктах гонгами для созыва при пожаре, средствами индивидуального тушения пожара - ранцами с водой, пожарными мотопомпами и рукавами и т.д.;

- создание в каждом населенном пункте устойчивой связи - на базе универсальных таксофонов;

- создание необходимого количества противопожарных водоемов: прудов и копаней с возможностью подъезда к ним для забора воды пожарной техникой.

2.1.9. Трудовые ресурсы и структура занятости

Основными статьями занятости являются промышленность, малое предпринимательство- 57,4%, сельское хозяйство- 13,2%, важными статьями занятости являются отрасли обслуживания- здравоохранение и образование- 13,6%, торговля , общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание- 10,3%.

По существу необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности- торговля, здравоохранение, образование, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, таких как сельский туризм, финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и т.д.

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности,

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования ,

- улучшение бытовых условий,

- развитие полноценной сферы культурно-бытового обслуживания на селе,

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты,

- участие в дивидентах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала,

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест

##### Прогнозируемая структура занятости, чел

Таблица 3

| Численность занятых на предприятиях и организациях района по отраслям | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера производства товара |
| Промышленность, малое предпринимательство | 500 | 480 | 450 |
| Сельское хозяйство | 115 | 100 | 80 |
| Итого: | 615 | 580 | 530 |
| Сфера производства услуг |
| Торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание | 90 | 110 | 130 |
| Здравоохранение и образование | 118 | 118 | 118 |
| Культура, управление | 33 | 33 | 40 |
| Прочие сферы деятельности | 15 | 35 | 75 |
| Итого: | 256 | 296 | 363 |
| От величины трудовых ресурсов |
| Всего занято в экономике поселения: | 871 | 876 | 893 |
| Работают в данной местности | 871 | 876 | 893 |
| Трудовые миграции | 400 | 400 | 450 |
| Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных) и обучающиеся с отрывом от производства | 650 | 553 | 325 |
| Итого трудовые ресурсы: | 1921 | 1829 | 1668 |
| Население поселения, чел.- постоянное | 2866 | 2823 | 2699 |

2.1.10. Демографические прогнозы.Определение перспективной численности населения путем анализа вариантов возможных решений.

Демографический прогноз численности населения Григорьевского сельского поселения предусматривает анализ изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

Для расчета населения в проекте гипотетически рассматриваются  три сценария развития:

- инерционный- численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старения населения,

- оптимистический- численность населения сокращается  меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости и стабилизации механического движения населения,

- вероятностный- компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период-структурная перестройка экономики.

За основу выбран из трех рассматриваемых сценариев- оптимистический сценарий расчета  перспективной численности населения.

Оптимистический сценарий расчета  перспективной численности населения по муниципальному образованию Григорьевское сельское поселение основывается на растущей рождаемости населения, а также на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие направления хозяйствования, основанные на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (сельское хозяйство, деревопереработка, стройиндустрия, кустарные промыслы и ремесла и пр.).

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |
| --- |
|  | 2010 | 2015 | 2030 |
| Всего | 2866 | 2823 | 2699 |
| В том числе: |  |  |  |
| мужчин | 1326 | 1305 | 1248 |
| женщин | 1540 | 1518 | 1451 |

2.1.11. Учесть информацию по Лесному плану и наметить пути решения проблемных территорий, рассмотренных при разработке проекта в разделе “Комплексная оценка территории”

Муниципальное образование Григорьевское сельское поселение относится к муниципальным образованиям, на территориях которых преобладают земли, занятые лесами и соответственно возникают противоречия по отнесению некоторых лесных участков (без предварительной комплексной проработки материалов лесоустройства и материалов государственного кадастра недвижимости ) к землям лесного фонда согласно Лесному плану Владимирской области.

Проблемы:

- В некоторых населенных пунктах отдельные части территорий на окраинах оказались в границах земель лесного фонда (согласно имеющимся материалам лесоустройства).

- Даже при включении земель лесного фонда в границы населенных пунктов при утверждении генерального плана поселения невозможно их использование  без принятия решения об изменении категории земель, поскольку они являются собственностью Российской Федерации и распоряжение ими осуществляется Правительством Российской Федерации.

-Усложняет ситуацию и то, что Лесной план Владимирской области и лесохозяйственные регламенты Гусевского и Курловского лесничеств утверждены без учета существующих и планируемых границ населенных пунктов.

В данной работе проанализированы графически и атрибутивно сведения по земельным участкам лесного фонда (по материалам лесоустройства), расположенным в границах населенных пунктов: с.Заколпье, д.Дмитриево, д.Константиново. (Таблица 4)

Таким образом, по Григорьевскому сельскому поселению площадь земельных участков, числящихся землями лесного фонда (по материалам лесоустройства), но расположенных в границах населенных пунктов, составляет 8,44 га. Необходимо пересмотреть при обновлении материалов лесоустройства 8,44 га площадей земельных участков, числящихся землями лесного фонда по материалам имеющегося лесоустройства и Лесного плана Владимирской области, но расположенных в границах населенных пунктов и относящихся по данным отчета Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области по Гусь-Хрустальному району к землям населенных пунктов.

2.1.12. Утвердить Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов

В таблице 5 приводится Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов.

В категорию земель населенных пунктов из категории земель сельскохозяйственного назначения при установлении границ  населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести  3,737 га, в том числе с включением участков, занятых существующей застройкой с приусадебными земельными участками, находящихся в настоящее время за существующими границами сельских  населенных пунктов 1,54 га, из категории земель промышленности, транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения – 0,12 га. (Таблица 6. Сводная ведомость земельных участков, переводимых по проекту в земли населенных пунктов из  земель других категорий).

Перечень земельных участков, числящихся землями лесного фонда, но расположенными в границах населенного пункта (лесной фонд по материалам лесоустройства)

Таблица 4

| N |  | Характеристика лесного участка (по материалам лесоустройства) | Местоположение участка относительно границ населенного пункта (примыкает, не примыкает к границе населенного пункта) | Фактическое использование, наличие строений | Планируемое использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Гусь-Хрустальный район МО Григорьевское сельское поселение |
| 1 | Село Заколпье |
|  | Гусевское лесничество Григорьевское участковое лесничество Урочище Рассвет |
|  | Целевое назначение | Nквар-тала | N выдела | Площадь лесного уч., га | Характеристика лесного участка | В северо-западной части населенного пункта, примыкает к границе | Существующее деревенское кладбище и примыкающий к нему с запада лесной массив. | Западная часть лесного массива планируется для расширения кладбища с озелененной СЗЗ |
|  | Эксплуата-ционные леса, ОЗУ | 46 | Частично 22 - 26 | 6,74 | Покрытые лесом земли с преобладанием сосны |  |  |  |
| 2 | Деревня Дмитриево |
|  | Гусевское лесничество Григорьевское участковое лесничество Урочище Рассвет |
|  | Целевое назначение | N квар- тала | N выдела | Площадь лесного уч., га | Характеристика лесного участка | В юго-западной части населенного пункта, примыкает к границе | Огороды | Противопожарные разрывы и огороды жителей деревни |
|  | Эксплуата-ционные леса, ОЗУ | 55 | Частично 3 | 0,55 | Покрытые лесом земли с преобладанием березы |  |  |  |
| 3 | Деревня Константиново |
|  | Гусевское лесничество Григорьевское участковое лесничество Урочище Рассвет |
|  | Целевое назначение | N квар- тала | N выдела | Площадь лесного уч., га | Характеристика лесного участка | В северо-восточной части населенного пункта, примыкает к границе | Сельскохозяйственные угодья в границах населенного пункта | Противопожарные разрывы и сельскохозяйственные угодья в границах населенного пункта. |
|  | Эксплуата-ционные леса | 27 | Частично 18 | 1,15 | Лесные земли/ гарь |  |  |  |
|  | Итого: | 8,44 га (для вывода из лесного фонда) |

Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов

Таблица  5

| Порядковый номер площад-ки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится | Кадастровый номер | планируемая | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые квар-талы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N 1 | деревня | Константиново | 33:14:002309 | - | 3,15 | 33:14:002309 65,68 | 62,53 |
| N 2 | село | Заколпье | 33:14:002310 | - | 10,02 | 33:14:002310 194,86 | 184,84 |
| N 3 | село | Заколпье | 33:14:002304:521 33:14:002304: | 0,177 | - |  |  |
| N 4 | село | Заколпье | 33:14:002310 | - | 0,177 |  |  |
| N 5 | село станция | Григорьево Заколпье | 33:14:002313 | - | 1,62 | 33:14:002312 33:14:002314 33:14:002313 223,43 | 221,81 |
| N 6 | деревня | Дмитриево | 33:14:002304:527 33:14:002304:531 33:14:002304: | 1,49 | - | 33:14:002307 69,83 | 71,06 |
| N 7 | деревня | Дмитриево | 33:14:002307 |  | 0,26 |  |  |
| N 8 | деревня | Дудор | 33:14:002304: | 2,02 |  | 33:14:002306 40,04 | 42,07 |
| N 9 | деревня | Дудор | 33:14:002304: 519 | 0,02 |  |  |  |
| N 10 | деревня | Дудор | 33:14:002306 |  | 0,07 |  |  |
| N 11 | деревня | Дудор | 33:14:002304: 519 | 0,05 |  |  |  |
| N 12 | деревня | Дудор | 33:14:002306: 40 | 0,01 |  |  |  |
| N 13 | станция | Вековка | 33:14:002303: 8 | 0,09 |  | 33:14:002303 77,95 | 77,86 |
| N 14 | станция | Вековка | 33:14:002303 |  | 0,18 |  |  |
| - | деревня | Борисово | - | - | - | 33:14:002308 24,92 | 24,92 |
| - | деревня | Махонино | - | - | - | 33:14:002311 66,04 | 66,04 |
|  |  | Итого: |  | 3,857 | 15,477 | 762,75 | 751,13 |

Сводная ведомость земельных участков, переводимых по проекту в земли населенных пунктов из  земель других категорий

Таблица 6

| N на графи-ческом мате-риале | Место-положение | Кадастровый номер | Площадь участка | Существую-щая категория земель | В какую категорию земель предлага-ется перевести | Для каких целей переводится | В том числе разбивка площадей по категориям земель из которых осуществляется перевод в категорию земли населенных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Земли с/х назначения | Земли лесного фонда | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли запаса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N 3 | с. Заколпье | 33:14:002304:521 33:14:002304: | 0,177 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Водонапорная башня | 0,177 |  |  |  | Водонапорная башня |
| N 6 | д. Дмитриево | 33:14:002304:527 33:14:002304:531 33:14:002304: | 1,49 | Земли с/х назначения Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка | 1,46 |  | 0,03 |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой |
| N 8 | д. Дудор | 33:14:002304: | 2,02 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Перспективная площадка для жилищного строительства Частично занята территория существующей жилой застройкой | 2,02 |  |  |  | Включена согласно разрабатываемой администрацией поселения целевой программы “Развитие малоэтажного строительства ” Частично занята существующей застройкой |
| N 9 | д. Дудор | 33:14:002304: 519 | 0,02 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | По фактическому использованию на местности отнесена к жилой застройке | 0,02 |  |  |  | По фактическому использованию на местности отнесена к жилой застройке |
| N 11 | д. Дудор | 33:14:002304: 519 | 0,05 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка | 0,05 |  |  |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой |
| N 12 | д. Дудор | 33:14:002306: 40 | 0,01 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка | 0,01 |  |  |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой Примечание: участок 33:14:002306: 40 поставлен на кадастр |
| N 13 | ст. Вековка | 33:14:002303: 8 | 0,09 | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли населенных пунктов | Согласно межевого дела по постановке на кадастр полосы отвода железной дороги |  |  | 0,09 |  | Корректировка границы согласно межевого дела по постановке на кадастр полосы отвода железной дороги |
|  |  | Итого: | 3,857 |  |  |  | 3,737 |  | 0,12 |  |  |

Сводная ведомость земельных участков, переводимых по проекту из земель населенных пунктов в другие категории земель

Таблица 7

| N на графическом материале | Место-положение | Кадастровый номер | Площадь участка | Существующая категория земель | В какую категорию земель предлагается перевести | Для каких целей переводится | В том числе разбивка площадей по категориям земель в которые переводятся земли из категории –населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Земли с/х назначения | Земли лесного фонда | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли запаса | Земли населенных пунктов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N 1 | д.Константиново | 33:14:002309 | 3,15 | Земли населенных пунктов | Земли пром. тр…….и иного назн. Земли лесного фонда | По фактическому использованию |  | 1,75 | 1,4 |  |  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения Золотково-Константиново-Заколпье-Григорьево с полосой отвода и По материалам лесоустройства – лесной фонд (часть 48 квартала Гусевского лесничества Григорьевского участкового лесничества (урочище Рассвет)) |
| N 2 | с. Заколпье | 33:14:002310 | 10,02 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда Земли с/х назначения | По фактическому использованию | 6,46 | 3,56 |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения и По материалам лесоустройства – лесной фонд (часть 24 квартала 44 выдела Гусевского лесничества Григорьевского участкового лесничества (урочище Рассвет)) |
| N 4 | с. Заколпье | 33:14:002310 | 0,177 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | По фактическому использованию | 0,177 |  |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения |
| N 5 | с. Григорьево станция Заколпье | 33:14:002313 | 1,62 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | По фактическому использованию |  | 1,62 |  |  |  | По материалам лесоустройства – лесной фонд (часть 59 квартала Гусевского лесничества Григорьевского участкового лесничества (урочище Рассвет)) |
| N 7 | д. Дмитриево | 33:14:002307 | 0,26 | Земли населенных пунктов | Земли пром. тр…….и иного назн. | По фактическому использованию |  |  | 0,26 |  |  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения Селимово-Заколпье с полосой отвода |
| N 10 | д. Дудор | 33:14:002306 | 0,07 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | По фактическому использованию | 0,07 |  |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения |
| N 14 | ст. Вековка | 33:14:002303 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли пром. тр…….и иного назн. | Согласно межевого дела по постановке на кадастр полосы отвода железной дороги |  |  | 0,18 |  |  | Корректировка границы согласно межевого дела по постановке на кадастр полосы отвода железной дороги |
|  |  | Итого | 15,477 |  |  |  | 6,707 | 6,93 | 1,84 |  |  |  |

Из категории земель населенных пунктов перевести в категорию земель (Таблица 7):

- сельскохозяйственного назначения – 6,707 га,

- промышленности, транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 1,84 га,

лесного фонда- 6,93 га

Для постановки на кадастр площадок, предлагаемых генпланом для включения в перспективные границы населенных пунктов необходимо разработать по каждому населенному пункту:

Землеустроительное дело “Описание границ планируемой границы населенного пункта “.

Процедура описания местоположения границ населенных пунктов может сопровождаться необходимостью:

- раздела земельных участков, которые по объективным причинам не могут быть полностью включены в границы населенного пункта,

- устранения ошибок, связанных с некорректной постановкой на учет земельных участков, предполагаемых к включению в границы населенного пункта,

- поиска собственников предполагаемых к разделу земельных участков, которые должны “проявить инициативу” в отношении проведения землеустроительных работ на принадлежащих им территориях.

2.1.13. Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Развитие населенных пунктов поселения   направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.

Тенденция развития застройки односемейными домами остается преобладающей и на перспективу во всех населенных пунктах, кроме станции Вековка, где предусматривается и секционная застройка.

2.1.14. Система расселения

Анализируя сложившуюся систему расселения поселения можно отметить положительные ее особенности:

- получившая развитие тенденция дачного строительства в сельских населенных пунктах создает условия сохранения их как элементов системы расселения,

- развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой населенных пунктов,

- развитая сеть автомобильных дорог

и отрицательные:

- подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и развития,

- отсутствие мест приложения труда в рядовых селах

2.1.15. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

На первую очередь проектом предлагается более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в существующих границах населенных пунктов.

Кроме этого, перспективные площадки предусмотрены под индивидуальное жилищное строительство в селе Григорьево- в юго-восточной части населенного пункта с соблюдением санитарно-защитной зоны и зоны шумового дискомфорта от железной дороги и в продолжение улицы Центральной на восток, в деревне Дудор- в северной части населенного пункта, а также под секционную застройку в западной части станции Вековка.

Площадки показаны на чертежах:

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития

Необходимо разработать общие правила застройки поселения, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ,

- порядок осуществления всех видов строительства  и благоустройства в различных функциональных зонах,

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством

2.1.16. Жилищный фонд и политика жилищного строительства.

Общий жилищный фонд поселения составляет более 71,4 тыс. кв м , в том числе домов с постоянным населением 57,9 тыс. кв. м  или 81%. Средняя обеспеченность общей площадью по поселению для постоянного населения составила  20,2 кв.м на одного жителя, что ниже средней обеспеченности для сельской местности по Гусь-Хрустальному району, составляющей 25,9 кв.м.

В настоящее время жилищный фонд поселения частный и частично муниципальный.

Дальнейшее развитие будет происходить как за счет реконструкции и модернизации существующего жилья, так и нового строительства на инвестиционных площадках.

Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития).

Таблица 8

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постоянное население (зарегистрированы постоянно) |
| 1 | Население, чел. | 2866 | 2823 | 2699 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 57,9 | 59,4 | 62,8 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 20,2 | 21,0 | 23,3 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 0,8 | 3,1 |
| Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 313 | 351 | 532 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 13,5 | 15,4 | 23,7 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 43 | 44 | 44,6 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 1,9 | 10,2 |

2.1.17. Культурно-бытовое обслуживание

В 2010 г. обеспеченность основными видами культурно-бытового обслуживания была следующей:

Таблица  9

| Учреждения | Ед. изм. | Современная сеть | Необходимо по нормативам | % обеспе-ченнос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактичес-ки | проект. вмести-мость |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 124 | 130 |  | 105 |
| 2. Общеобразовательные школы | мест | 245 | 698 |  | 285 |
| 3. Библиотеки | тыс. экз. | 22,367 |  | 17,2 | 130 |
| 4.Предприятия торговли | кв.м.торг.пл. | 773,4 |  | 860 | 90 |
| с учетом павильонов, расположенных на ж/д станции Вековка | кв.м.торг.пл. | 1060 |  | 860 | 123 |
| 5.Предприятия общественного питания | мест | 74 |  | 114 | 65 |

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышение качества ее функционирования.

Каждый сельский населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из их экономической эффективности. Нужно создавать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных и экономически оправданных границах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Поэтому не следует отказываться от ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с предлагаемыми вариантами групповой системы расселения, основанных на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру в ближайшей исторической перспективе.

Важно, чтобы ступенчатая схема обслуживания не была излишне жесткой, ступенчатость обслуживания – это принцип, смысл которого в обеспечении наилучшего обслуживания населения, а не в соблюдении однажды заданной догмы.

Школьное образование

В поселении фукционируют:

- МОУ  Григорьевская средняя общеобразовательная школа, в которой обучается  158 учащихся из сел Григорьево, Заколпье, станции Заколпье, деревень Константиново, Дмитриево, Дудор, Махонино.

Для подвоза детей используются школьный автобус ПАЗ и газель. Лицензия МОУ Григорьевская средняя общеобразовательная школа выдана  на 400 учащихся в одну смену.

- МОУ  Вековская основная общеобразовательная школа, в которой обучается 87 учащихся из станции Вековка. Лицензия МОУ  Вековская основная общеобразовательная школа выдана на 298 учащихся в одну смену.

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы. На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы – совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования.

Дошкольное образование

В поселении функционируют:

- в селе Григорьево МДОУ детский сад N 20 с фактическим пребыванием 77 детей  в возрасте от 1 года до 6 лет (проектная вместимость на 75  мест).

- на станции Вековка МДОУ детский сад N 6 с фактическим пребыванием 47  детей  в возрасте от 1 года до 6 лет (лицензия на 35+20 мест).

Содержание образовательного процесса в МДОУ определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

В соответствии с целями и задачами, определёнными уставом, МДОУ может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между МДОУ и родителями (законными представителями). Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные небольшие учреждения по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.

Здравоохранение

В поселении функционируют

- в селе Заколпье- амбулатория.  Обращаемость населения за медицинской помощью в 2010 году составила 32 посещения в смену,  9589 посещений в год.

- в деревне Дмитриево- ФАП .  Обращаемость населения за медицинской помощью в 2010 году составила  9 посещений в смену,  2760 посещений в год.

- на  станции Вековка -ФАП.  Обращаемость населения за медицинской помощью в 2010 году составила 12 посещений в смену,  3708 посещений в год.

Проектные предложения:

Согласно Указу Президента РФ от 12 мая 2009года N 537 “О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года” в сфере здравоохранения и здоровья нации стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются:

-увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности,

-совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи,

-совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации на среднесрочную перспективу определяется усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства.

Снижение рождаемости, рост смертности требует  организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваемости, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из села.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Культура

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.

Основными организационными центрами культурно-досуговой деятельности в поселении выступают

- МУК “Вековское ЦКО” Вековский сельский дом культуры (в помещении школы),

- Дмитриевский сельский клуб- филиал МУК “Вековское ЦКО” на 50 мест,

- Заколпьевский сельский клуб- филиал МУК “Вековское ЦКО” (в стадии оформления документов),

а также ведомственный Григорьевский дом культуры на 300 мест и библиотеки: Вековская на 5138 экземпляров книжного фонда, Григорьевская на 10001 экземпляров книжного фонда, Дмитриевская на 2948 экземпляров книжного фонда, Заколпьевская на 4280 экземпляров книжного фонда.

В сфере досуговой деятельности можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:

- культурно-просветительную;

- развлекательную;

- спортивно-оздоровительную;

- туризм и рекреация;

Утверждена постановлением Главы Гусь-Хрустального района от 3.03.2011г. N 303   муниципальная целевая программа “Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2011 год”.

Целью и задачами программы являются:

- сохранение культурного наследия и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства,

- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях,

- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований,

- разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры,

- расширение межведомственных связей по созданию совместных проектов и проведению совместных мероприятий, направленных на самореализацию творческих способностей населения и вовлечение его в сферу культурно-досуговой деятельности.

Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание.

В поселении на начало 2010 года работало:

-15 предприятий  торговли с общей площадью 1276,24кв.м, торговой площадью 773,4 кв.м- в с.Григорьево-ст.Заколпье, д.Дмитриево, с.Заколпье, д.Махонино, д.Константиново, ст.Вековка

-5 павильонов на железнодорожной станции Вековка с общей площадью 436,39кв.м, торговой площадью  286,77кв.м

- 2 предприятия общественного питания в с Григорьево- закусочная на 24 посадочных места и кафе на 50 посадочных мест ,

Основные направления развития предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания:

Общие нормативы СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений:

- предприятий торговли – 300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел (продовольственные товары –100 кв.м и 200 кв.м непродовольственных), причем лишь половина норматива должна использоваться для расчета на уровне повседневного пользования, то есть для размещения предприятий торговли в каждом населенном пункте в пределах пешеходной зоны обслуживания. Остальная часть норматива применяется для расчета предприятий периодического и  эпизодического пользования.

- предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс.чел., причем 30 мест должно приходиться на предприятия повседневного пользования, остальная часть норматива относится к предприятиям размещаемым на более высоких ступенях обслуживания,

- предприятий бытового обслуживания – 7 рабочих мест на 1 тыс. чел., в том числе на уровне повседневного пользования 4 рабочих места (это в основном комплексные приемные пункты),

- предприятий коммунального обслуживания на 1 тыс.чел.: бани –7 мест, прачечные – 60 кг белья в смену (в т.ч. прачечные самообслуживания – 20 кг), химчистки – 3,5 кг вещей в смену (химчистки самообслуживания – 1,2 кг) .

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие полностью определяется  рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью их функционирования. Перспективы развития этой сети связаны с изменениями этих параметров, которые зависят от многих составляющих, складывающихся как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, например по предприятиям торговли значительное развитие получила “палаточная” и рыночная торговая сеть (стационарная и выездная), которая практически не имеет торговой площади и расчет по торговой площади этих предприятий не приемлем (статистикой  не ведется даже учета по торговой площади). Поэтому расчет этих учреждений не приводится, так как он стал бы формальностью далекой от реальности.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Физкультура и спорт

В соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений предусматривается размещение физкультурно-оздоровительных площадок из расчета 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел., но они должны быть не менее стандартных величин площадок для различных игр (футбол, волейбол и другие).

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Конкретные мероприятия по данным направлениям  должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет бюджетных так и за счет внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Генпланом выделены территории для размещения  физкультурно-оздоровительных площадок

Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Пожарная служба- пожарное депо планируется на ст.Вековка.

В каждом населенном пункте поселения предусматриваются противопожарные водоемы и организация добровольных пожарных команд.

Кладбища традиционных захоронений- норматив СНиПа по ним составляет 0,24 га на 1 тыс.человек.

В поселении имеются сельские кладбища в селе Заколпье (расширение в восточном направлениии по генплану) и северо-восточнее д.Махонино.

2.1.18 Качественная организация связей. Транспортный каркас территории.

Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием в поселении составляет 41 км, из них с усовершенствованным покрытием 33,25 км.

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет 12,9 км на 100 кв. км территории, в сравнении аналогичные показатели по Гусь-Хрустальному району - 15,1 км на 100 кв. км .

Техническая характеристика автодорог общего пользования

Таблица 10

|  |  | Факти-чески всего в т.ч. протя-жен-ность в преде-лах поселе-ния (км) | Форма N3-ДГ | В том числе по покрытиям (км) | Поло-са отво-да (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усовершенствован-ное | щебеночное | грунтовое |  |
| Кате-го-рия | Наименование автодорог общего пользования |  |  | Факти-чески всего в т.ч. протя-жен-ность в преде-лах поселе-ния (км) | Форма N3-ДГ | Факти-чески всего в т.ч. протя-жен-ность в преде-лах поселе-ния (км) | Форма N3-ДГ | Факти-чески всего в т.ч. протя-жен-ность в преде-лах поселе-ния (км) | Форма N3-ДГ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Регионального или межмуниципального значения |
| 4 | Золотково-Константиново-Заколпье-Григорьево | 10,2 9,25 | 10,2 | 6,4 | 6,4 | 3,8 2,85 | 3,8 |  |  | 20 |
| 4 | Селимово-Заколпье | 18,3 17,05 | 18,3 | 18,3 17,05 | 18,3 | - | - | - | - | 20 |
| 4 | “Селимово-Заколпье”- Вековка | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | 20 |
| 4 | “Селимово-Заколпье”- Борисово | 2 | 2 | 1,3 | 2,0 | - | - | 0,7 | - | 18 |
| 4 | Заколпье-Красный Октябрь | 13,8 4,9 | 2 | - | - | 13,8 4,9 | 2 | - | - | 20 |
|  | Итого | 52,8 41,7 | 41 | 34,5 33,25 | 35,2 | 17,6 7,75 | 5,8 | 0,7 0,7 | - |  |

Проектом предусматривается строительство, реконструкция, ремонт и обустройство дорог общего пользования. Автомобильная дорога общего пользования  регионального или межмуниципального значения Заколпье-Красный Октябрь не соответствует эксплуатационным требованиям, необходим ее капитальный ремонт, 0,7 км грунтового покрытия,  имеющего ярко выраженную сезонность действия, на  автодороге общего пользования  регионального или межмуниципального значения  “Селимово-Заколпье”- Борисово – необходимо заменить на расчетный срок на твердое покрытие.

Перечисленные в Таблице 11 автодороги необходимо включить в Программу развития сети местных дорог общего пользования Гусь-Хрустального района. Цель программы –ликвидация бездорожья и содействие экономическому и социальному развитию муниципального образования Григорьевское сельское поселение. Программой необходимо наметить поэтапное строительство автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. В результате реализации программы сельские населенные пункты поселения получат круглогодичную транспортную связь с центром поселения селом Григорьево и центром района городом Гусь-Хрустальный.

Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения

Таблица 11

|  | Наименование | Протяженность в пределах поселения, км | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Степаново-станция Вековка | 2,75 | - | 2,75 |
| 2 | “Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево”- Н.Новляново-Борзино | 1,25 | - | 1,25 |
|  | Итого | 4,0 |  | 4,0 |

Выбор и очередность строительства дорог могут быть изменены по инициативе администрации поселения или района. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом проектно-сметной документации по объектам , возможностей финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Формирование дорожной сети общего пользования по заложенным в генплане трассам обеспечивает устойчивое развитие, связанность населенных пунктов между собой, а также частично связанность зон внутри населенных пунктов.

Пригородные перевозки осуществляются от автостанции, расположенной в городе 
Гусь-Хрустальный по маршрутам :

Таблица 12

|  | Наименование маршрута | Время отправления из г.Гусь-Хрустальный | Обслуживаются населенные пункты с учетом пешеходного подхода до 2 км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гусь-Хрустальный-Вековка | 6-30, 13-00 | Вторник |
| 2 | Гусь-Хрустальный -Константиново | 5-50, 13-00 | Кроме вторника, четверга |

В организации пассажирских перевозок имеются некоторые недостатки: большие интервалы движения на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети

2.1.19. Инженерная инфраструктура

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Григорьевское сельское поселение Гусь-Хрустального района, а также сельскохозяйственного производства и животноводства служат подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмешающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Отбор воды осуществляется из артскважин и из шахтных колодцев.

Артезианские скважины и сети водопровода имеются в населенных пунктах: станция Заколпье, с. Григорьево, д. Махонино, станция Вековка, с. Заколпье, д. Дмитриево, д. Дудор.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к северо-восточной части Московского артезианского бассейна, к верховью западного крыла Окско-Цнинского вала. Существующие скважина отбирают воду из гжельско-ассельского водоносного горизонта, средней глубиной 80….90м. Ниже даётся краткое описание гидрогеологических подразделений.

1. Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f, lgII) представлены песками с прослоями супесей мощностью 2÷6 м. Отложения безводные, подземные воды могут местами встречаться в виде «верховодки».

2. Днепровские ледниковые спорадически обводненные отложения (gIIdn) представлены суглинками с включением гравия, гальки, щебня, гнезд песков, обломков известняка и кремния. Залегают примерно до глубины 4÷10 м. Мощность отложений 1÷5 м.

3. Гжельско-ассельский водоносный горизонт (С3q–Р1а), местами доломитизированными, закарстованными, окремнёнными, гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной системы и ассельского яруса нижнего отдела пермской системы.

В верхней части слоя встречаются линзы разрушенного известняка до состояния муки и дресвы. Вскрывается горизонт до глубины 85 м. Уровень воды на глубине 20÷22 м. В интервале от 4÷10 м  до 20÷22 м  залегают «сухие» известняки того же возраста. Мощность вскрываемого водоносного горизонта около 64 м. Горизонт безнапорный. Водообильность горизонта высокая, удельный дебит 4÷10 л/с.

Воды пресные, гидрокарбонатные, магниево-кальциевые с минерализацией 250÷400 мг/л, жёсткостью 4÷6 мг-экв/л, содержанием железа 0,1÷0,5 мг/л. В целом соответствуют хозяйственно-питьевым требованиям.

Указанный горизонт используется для водоснабжения населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям. Сверху горизонт перекрыт толщей плотных водоупорных верхнеюрских глин (J3)  мощностью 20-25м, которые надежно  защищают его от поверхностного загрязнения.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Для целей пожаротушения могут быть также использованы существующие пруды.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения населенных пунктов: станция Заколпье, 
с. Григорьево, д. Махонино, станция Вековка, с. Заколпье, д. Дмитриево, д. Дудор.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями и приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро).

Расчетное водопользование МО Григорьевское сельское поселение (Первая очередь-2015г.):

всего по  поселению расходы воды:

- (с поливом зеленых насаждений)- в средние сутки 4979,9м3/сут, в сутки максимального водопотребления   5095,7м3/сут

- в том числе полив зеленых насаждений- в средние сутки  4374 м3/сут, в сутки максимального водопотребления  4374м3/сут

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод

. Существующее положение

Централизованные системы водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют, за исключением ст. Вековка. Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и производственных зданий (ремонтные мастерские, депо) самотечной сетью поступают на канализационную насосную станцию и далее напорным трубопроводом поступают на очистные сооружения проектной производительностью 600 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Чистур.

В д. Григорьево имеется сеть канализации и очистные сооружения; очистные сооружения давно выведены из эксплуатации, сеть канализации не действует.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Григорьевское сельское поселение приведено в таблице 13.

Таблица 13

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | Станция Заколпье с. Григорьево | 225,0 | 266,5 |
| 2 | Станция Вековка | 221,2 | 262,0 |
| 3 | д. Дмитриево | 21,7 | 27,5 |
| 4 | д. Дудор | 8,2 | 10,3 |
| 5 | с. Заколпье | 111,0 | 131,5 |
| 6 | д. Константиново | 8,0 | 10,2 |
| 7 | д. Махонино | 10,3 | 13,1 |
| 8 | д. Борисово | 0,5 | 0,6 |
| Всего по сельскому поселению | 605,9 | 721,7 |

Проектные решения

Проектными решениями сохраняется существующая схема и система водоотведения станции Вековка.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Электроснабжение

Электроснабжение Григорьевского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Основными источниками электроэнергии на данной территории являются

ПС 110/10 кВ «Азимут», ПС 35/10 кВ «Золотково», тяговая ПС 110/10 кВ «Вековка».

На ПС «Азимут» установлены трансформаторы:

Т1-ТДН-10/110/10 – 10 МВА, Т2- ТДН-10/110/10 – 10 МВА (резерв мощности – 5,48 МВА).

На ПС «Золотково» установлены трансформаторы:

Т1- ТМ-4/35/10 – 4 МВА, Т2- ТМН-4/35/10 – 4 МВА (резерв мощности – 1,627 МВА).

По тяговой ПС 110/10 кВ «Вековка», находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД»), данные отсутствуют.

По линиям 110 кВ  ПС «Азимут» связана с ПС «Кварц» и тяговой ПС «Вековка».

По линиям 35 кВ  ПС «Золотково» связана с ПС «Воровского» и ПС «Добрятино».

По линиям 110 кВ тяговая ПС «Вековка» связана с тяговой ПС «Нечаевская», ПС «Азимут» и ПС «Добрятино».

Электроснабжение населенных пунктов Григорьевского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ. В настоящее время все ТП загружены менее чем на 100 %.

Населенные пункты Григорьевского поселения запитаны по фидеру 1004 -10 кВ от ПС «Азимут», по фидеру 1001 -10 кВ от ПС «Золотково».

Максимальная нагрузка потребителей Григорьевского поселения на настоящее время составляет по данным РЭС (без учета потребительских ТП, по которым данные отсутствуют):

- по фидеру 1004 от ПС «Азимут» - 1355,2 кВт,

- по фидеру 1001 от ПС «Золотково» - 2506 кВт.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской населенной местности принята по таблице 2.1.1** РД 34.20.185-94.

-На первую очередь рекомендуется замена существующих КТП с увеличением мощности трансформаторов в деревнях: Дудор, Дмитриево и Константиново.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется только на станции Вековка. Потребители обеспечиваются теплом от котельной, находящейся на балансе Горьковской железной дороги - филиала РЖД.  К котельной подключены многоквартирные жилые дома, общественные и административные здания, промышленные объекты Горьковской железной дороги - филиала РЖД .

В остальных населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствует. Отопление общественных зданий и жилого сектора осуществляется от автономных источников тепла. Использование природного газа в качестве топлива осуществляется в д. Дмитриево, 
д. Махонино, с. Григорьево и ст. Заколпье.

Проектные решения

Генеральным планом  новое строительство секционной застройки предусматривается только на станции Вековка. Генпланом намечено строительство семи 12-ти квартирных жилых домов, из них два на первую очередь. Предполагаемый прирост централизованного теплоснабжения  на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора приведен в таблице 14.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение решается за счет поквартирных источников тепла.

Прирост тепловых нагрузок централизованного теплоснабжения

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей | Тепловая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2030г |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,309 | 1,08 |
|  | (станция Вековка) |  |  |

Теплоснабжение существующей и планируемой частной застройки планируется от автономных источников тепла, работающих как на твердом топливе, так и, с проведением газификации населенных пунктов, на природном газе.

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение потребителей Григорьевского сельского поселения осуществляется в д. Дмитриево, д. Махонино, с. Григорьево-ст.Заколпье. К с. Заколпье проложен газопровод высокого давления Д160 мм, но распределительные сети газопровода низкого давления не построены.

Газоснабжение д. Дмитриево, д. Махонино, с. Григорьево осуществляется от ГРС г. Гусь-Хрустальный.

Проектные решения

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: д. Дудор, 
д. Борисово, с. Заколпье, д. Константиново и станция Вековка.

От ГРС г. Гусь-Хрустальный предполагается газификация следующих населенных пунктов: 
д. Дудор, д. Борисово, с. Заколпье, д. Константиново. Газоснабжение вышеназванных пунктов предусматривается от существующего газопровода высокого давления II категории Д225 (от ГРС до с. Григорьво) и Д160 (от с. Григорьево до с. Заколпье) Р<0,6 МПа.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство газопровода – перемычки высокого давления II категории Д110 Р<0,6 МПа, проходящего от с. Заколпье через 
д. Константиново до п. Золотково, снабжающегося газом от ГРС пос. им. Воровского.

Материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженность сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориетировочно 9,5 км.

Станция Вековка будет обеспечиваться газом от ГРС Нечаевская. Протяженность газопровода высокого давления II категории Д110 мм Р<0,6 МПа составит порядка 11,5 км.

Общая протяженность намечаемых к строительству газопроводов составляет 21,0 км.

На первую очередь предусматривается газификация станции Вековка, остальные населенные пункты будут обеспечены газом на расчетный срок.

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1.2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1.1 м3 /ч .

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в Таблице 15.

Таблица 15

|  | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1 очередь |
| От ГРС г. Гусь-Хрустальный |  |
| д. Дудор | - |
| д. Дмитриево | 124,0 |
| д. Махонино | 44,1 |
| с. Григорьево и ст. Заколпье | 628,5 |
| д. Борисово | - |
| с. Заколпье | - |
| д. Константиново | - |
| Итого | 796,6 |
| От ГРС «Нечаевская» |  |
| станция Вековка | 603,1 |
| Итого | 603,1 |
| Всего по сельскому поселению | 1399,7 |

Связь

Основным оператором связи на территории поселения является   Межрайонный центр технической  эксплуатации телекоммуникаций г.Гусь-Хрустальный Владимирский филиал ОАО Ростелеком.

Абонентов квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования поселения обслуживает  координатная АТС, расположенная в селе Григорьево общей монтированной емкостью 200  телефонных номеров.

Учитывая, что построение абонентских линий путем прокладки в грунт кабеля связано с большими финансовыми затратами и требует значительных земляных работ, наиболее простым и эффективным вариантом решения телефонизации удаленных объектов на селе является организация радиотелефонной связи.

В последние годы резко возросло количество абонентов мобильной системы радиотелефонной связи (сотовой связи).

Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в регионе обеспечивают операторы сотовой связи- компания “Мобильные Теле Системы”, ОАО “Вымпелком- Регион” (БиЛайн), ЗАО “Вотек Мобайл”( Теле-2),  ЗАО “Мобиком-Центр” (МегаФон), обеспечивающие зону радиопокрытия более 75% территории области. ЗАО "Дельта Телеком" (Санкт-Петербург, торговая марка Sky link) открыло автоматический двусторонний голосовой роуминг в сети ЗАО "ВладТелеком" (Владимирская область).

Территория населенных пунктов муниципального образования Григорьевское сельское поселение имеет 100% зону уверенного покрытия сигналом операторов сотовой связи.

В населенных пунктах поселения имеются  универсальные таксофоны.

На территории поселения в селе Григорьево установлена  башня сотовой связи и планируется установка на станции Вековка.

С каждым годом возрастает число пользователей информационных и коммуникационных технологий, в том числе сети Интернет.

2.1.20. Экологические ограничения

Цель - обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Задачи:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды;

- обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;

- формирование экологической культуры населения.

Охрана воздушного бассейна

Необходимые мероприятия по обеспечению экологического благополучия являются:

- внедрение прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и автотранспортом;

- контроль за состоянием воздуха на границе СЗЗ;

- учет вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями малого бизнеса;

- предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредоносных выбросов;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- благоустройство дорог;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание защитных зеленых полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях;

- перевод котельных на более экологически безопасный вид топлива – природный газ;

- своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с территорий объектов хозяйственной или иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения отходов.

Охрана водных ресурсов

Согласно водному кодексу РФ, принятому Федеральным законом от 3.06.2006 г. N 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) размеры и границы  водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-  Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

|  | до 10 км | - | в размере 50 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 10 до 50 км | - | в размере 100 м |
|  | от 50 км и более | - | в размере 200 м |

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

- Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев от их истока на территории Григорьевского сельского поселения

Таблица 16

| № п/п | Наименование реки, ручья | Общая протяженность, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гусь | 147 | 200 |
| 2 | Вековка | 11 | 100 |
| 3 | Чистур | 5 | 50 |
| 4 | ручей Манькова | 2 | 50 |
| 5 | Шершул | 11 | 100 |
| 6 | Колпь | 93 (86-по области) | 200 |
| 7 | Клюевка | <10 | 50 |
| 8 | Нюсинка | 9 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

-  использование сточных вод для удобрения почв;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

-  распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов;

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и оздоровления водных ресурсов необходимо:

- обеспечить выполнение требований охранного режима прибрежных полос рек и водоемов (прекратить выпас скота, регламентировать рекреацию, запретить размещение загрязняющих среду объектов и пр.);

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- строго соблюдать режим эксплуатации водозаборов, не превышать рассчитанные допустимые величины уровня подземных вод и дебитов скважин;

- стремиться к сокращению использования подземных вод для технических целей: внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий и систем оборотного водоснабжения;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой (расходомерами и уровнемерами).

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- при водозаборных сооружениях расчет и соблюдение зон санитарной охраны I, II, III поясов со всеми нормативными ограничениями;

- своевременное выявление потенциальных источников загрязнения;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды;

- проведение систематического санитарно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды;

- своевременный ремонт и замена изношенных водопроводных сетей.

Первоочередные мероприятия:

- расширение использования подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды;

- совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга;

- запрещение сброса неочищенных бытовых и производственных сточных вод в водоемы;

- усиление контроля соблюдения требований санитарных правил и норм по обеспечению зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- оптимизация санитарно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды.

Охрана почв, растительности, животного мира, природных ландшафтов

В условиях возрастающего антропогенного воздействия на природную среду, сельскохозяйственное производство должно быть адаптировано к природным особенностям и возможностям конкретных ландшафтов, то есть в основу совершенствования современных систем земледелия, в основу внутрихозяйственной организации территории должен быть положен ландшафтно-экологический подход. Одним  из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является  дифференциация использования земель, то есть наибольшее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтообразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того, чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней. В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов.

Комплекс мероприятий по охране и защите лесов включает меры по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней, от самовольных рубок, строгое соблюдение режима ведения хозяйства для каждой категории лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов.

Борьба с лесными пожарами является важной государственной задачей. Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное тушение. Этой цели служат: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов, вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и загрязнения.

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу. Силами работников лесной охраны осуществляется проведение противопожарной пропаганды, освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов и выполнения правил пожарной безопасности в лесах. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

В защите леса от вредителей и болезней наиболее эффективно применение комплекса лесохозяйственных, лесовосстановительных, предупредительных и истребительных лесозащитных мероприятий.

Основными направлениями борьбы с вредителями и болезнями растений являются лесопатологический мониторинг на всей территории лесов для выявления очагов вредителей и грибковых болезней, прогноза, наземные меры борьбы.

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды их обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия.

Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области согласно Положению, утвержденному Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2008 № 63 (ред. от 21.02.2011), осуществляет функции специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.

Во всех охотхозяйствах проводится комплекс биотехнических мероприятий, который рассчитан на улучшение условий обитания основных видов охотфауны. Для отнесения  тех или иных мероприятий к биотехническим применяются объективные критерии: цель мероприятия, предметы труда, орудия и непосредственные продукты труда.

В соответствии с этим к биотехническим мероприятиям относятся:

- группа мероприятий по мелиорации охотничьих угодий;

- подкормка;

- расселение охотничьих животных;

- предупреждение гибели животных от стихийных бедствий;

- предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных машин;

- регулирование численности животных, наносящих вред;

- ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Важными функциями Госохотинспекции являются:

- охрана редких видов животных и птиц, в том числе занесенных в Красную Книгу Российской Федерации,

- охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную Книгу, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других видов рыб, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Санитарно-защитные зоны

Вокруг промышленно-транспортных и сельскохозяйственных объектов - основных загрязнителей окружающей среды, очистных сооружений необходима организация санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Режим территории санитарно-защитной зоны прописан в п.5.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Для ФГУП «Космическая связь», ССС «Владимир» в 2008 г. разработан проект нормативов ПДВ, в соответствие с которым данное предприятие относится к IV классу санитарной классификации промышленных объектов и производств и расчетная санитарно-защитная зона составляет 100 м от границ площадки предприятия (разрешение на выброс № РВ-0213 от 31.07.2008 до 01.01.2013 г.).

В ориентировочную СЗЗ ряда предприятий поселения попадает жилая застройка: по предприятиям, расположенным в с.Григорьево (ЗАО «Рассвет» - гаражное хозяйство, пилорама Заколпьевского производственного участка) и в с.Заколпье (ЗАО «Рассвет» - ферма КРС) необходимо разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с указанием конкретных мероприятий по уменьшению техногенного воздействия.

В соответствии с СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку от железной дороги «Москва-Казань» необходимо отделять санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от железной дороги составляет 120 м. Граница расчетного ареала зашумленности нанесена на схеме планировочных ограничений. В зону шумового дискомфорта от железной дороги попадают в с.Григорьево - ст.Заколпье существующие жилые дома, расположенные с южной стороны дороги и крайняя строчка домов с северной стороны дороги.

Охранная зона (25 м) и зона минимальных расстояний до границ населенных пунктов (100 м) от магистрального нефтепродуктопровода «Н.Новгород-Рязань» (диаметр труб 530 мм) нанесены в соответствии с РД 153-39. 4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (приложение 5). Земельные участки, входящие в охранные зоны, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1кВ/м. Охранные зоны электрических сетей также обеспечивают их безопасное функционирование и эксплуатацию. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (охранная зона) в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а также Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) составляет не менее:

- 20 м для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 10 м для ВЛ напряжением 1-20 кВ (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т.ч. привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в частности:

- размещать свалки;

- складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в т.ч. связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Вдоль трассы кабеля связи устанавливается охранная зона с особыми условиями использования. В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578) охранная зона для подземных кабельных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, устанавливается в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны. При прохождении кабеля связи в лесных массивах и зеленых насаждениях вдоль его трассы создаются просеки шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранной зоне линий и сооружений связи должны выполняться с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Просеки для кабельных линий связи, проходящих по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи.

На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. В населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Охранные зоны межпоселкового газопровода высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов нанесены в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878).

2.2 Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального плана (расчетный срок)

2.2.1 Планировочная организация территории

На перспективу  главным планировочным центром поселения останется село Григорьево, второстепенным центром - станция Вековка.

На перспективу интенсивного градостроительного освоения территории  поселения не предполагается. Наиболее важные принципы проектирования поселения, определяющие его планировочную организацию направлены на обеспечение баланса территорий населенных пунктов, необходимого для их устойчивого развития, а также на организацию внутри населенных пунктов рационального функционального зонирования, эффективной системы обслуживания, эффективного и экономичного оснащения всеми видами инженерного оборудования, упорядочение улично-дорожной сети и  разработку мероприятий по охране окружающей среды.

2.2.2 Система расселения

Проектное решение расселения поселения на расчетный срок предусматривает:

- формирование единой системы расселения и устойчивых связей с главным планировочным центром в с.Григорьево,

- внесение изменений в Реестр административно- территориальных образований и единиц Владимирской области, утвержденный постановлением Губернатора области N 433 от 13.06.2007г. в соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001г. N 130-ОЗ “Об административно- территориальном устройстве Владимирской области и порядке его изменения”, а именно: 
необходимо подготовить документы для представления в Законодательное Собрание области по вопросу объединения административно-территориальных единиц путем присоединения административно-территориальной единицы: вхождение административно-территориальной единицы –станции Заколпье (присоединяемой) в состав административно-территориальной единицы- села Григорьево (базовой).

2.2.3 Определение перспективной численности населения

Прогнозирование численности населения на период до 2030 года осуществлялось на основе следующей методики. Для расчета проектной численности населения был выбран статистический метод на основе данных о естественном и механическом движении населения за 2000-2010 года и предложения сохранения выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени (оптимистический сценарий- уменьшение численности населения в среднем на 3 человека на 1000 жителей в год).

Расчет производился по формуле : Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)t ,     где

Sн+t – расчетная численность населения через t лет, человек;

Sн – численность населения на начало планируемого периода, человек;

t –  число лет, на которое прогнозируется расчет;

Кобщ. пр – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, ‰

Таким образом, на первую очередь численность населения с учетом предполагаемых тенденций развития составит:

S2010+ 5 = 2866* (1-3/ 1000)5 =  2823человек

Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения (человек)

Таблица 17

|  |  | Населенный пункт | 1.01.2010г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | станция | Заколпье | 1016 | 8 | 99 | 980 | 7 | 115 | 945 | 18 | 154 |
| 2 | село | Григорьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | деревня | Борисово | 4 | - | 11 | 4 | - | 15 | 4 | - | 30 |
| 4 | станция | Вековка | 906 | 31 | - | 940 | 30 | - | 900 | 52 | 30 |
| 5 | деревня | Дмитриево | 191 | 1 | 26 | 190 | 1 | 28 | 180 | 1 | 34 |
| 6 | деревня | Дудор | 64 | - | 21 | 68 | 4 | 22 | 60 | 4 | 38 |
| 7 | село | Заколпье | 519 | 5 | 63 | 481 | 6 | 66 | 465 | 5 | 81 |
| 8 | деревня | Константиново | 102 | - | 21 | 90 | 1 | 25 | 85 | 1 | 41 |
| 9 | деревня | Махонино | 64 | 2 | 25 | 70 | 1 | 30 | 60 | 1 | 42 |
|  |  | Итого | 2866 | 47 | 266 | 2823 | 50 | 301 | 2699 | 82 | 450 |

На   расчетный срок генплана численность населения составит:

S2010+ 20 = 2866* (1-3/ 1000)20 = 2699 человек

В таблице 17 приводится численность постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения.

Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Но надо отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок. Ведь перспективную численность населения муниципального образования будут определять не только демографические тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития поселения.

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения  поселения

| Численность населения (человек) | 1.01.2010 года | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно | 2866 | 2823 | 2699 |
| Временные (проживает больше одного года)- | 47 | 50 | 82 |
| Итого | 2913 | 2873 | 2781 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 266 | 301 | 450 |

Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Но надо отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок. Ведь перспективную численность населения муниципального образования будут определять не только демографические тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития поселения.

2.2.4 Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований,

- сохранение исторически сложившейся планировки,

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов,

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий,

- взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов,

- четкое функциональное зонирование,

- целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь,

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах включает несколько факторов:

- определение зон жилищного строительства на свободных территориях,

- упорядочение сложившейся застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре,

- развитие системы общественных центров.

Так как проектные решения генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, необходимо при формировании условий разработки документации на следующих этапах предусматривать  положения:

- о необходимости реконструкции дорожно-транспортной сети и обеспечению нормативных проездов и подъездов для специализированной техники, пожарных машин, общественного транспорта, машин скорой помощи, личного автотранспорта и других, с переводом грунтовых автомобильных дорог на твердое или усовершенственное покрытия  с обеспечением полного соответствия действующим нормативам по организациям дорожно-транспортной сети.

- о необходимости формирования общественно-деловых и рекреационных зон, обеспечивающих функционирование проектируемых объектов,

- о необходимости установления территории для развития инженерной инфраструктуры проектируемых объектов,

- о необходимости анализа и повышения эффективности и рационального использования проектируемых территорий.

Развитие производственных зон предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий,

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально- планировочной организации сохраняемых производственных зон

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов,

Развитие рекреационных зон:

- реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование села Григорьево

Село Григорьево и станцию Заколпье генпланом предложено объединить путем вхождения административно-территориальной единицы –станции Заколпье (присоединяемой) в состав административно-территориальной единицы- села Григорьево (базовой).

Генеральный план села Григорьево-станции Заколпье  разработан с учетом существующих факторов: сложившейся жилой застройки, сети улиц и дорог, внешних и внутренних связей, рельефа и ландшафта местности.

Жилая зона запроектирована в основном домами усадебного типа, малоэтажная застройка сформировалась по улице Черемушки и с северной стороны железной дороги, частично находясь в полосе отвода железной дороги.

Центр села с административными, торговыми и другими объектами сложился  по улице Черемушки и представлен административными зданиями, магазинами, домом культуры, объектами общепита, школой , детским садом. Проектом предлагается  его реконструкция и расширение с последующей задачей создания единого обновленного ансамбля, полностью удовлетворяющего все социальные нужды населения.Часть объектов общественно- делового назначения расположены на улицах Советская и Центральная- это Администрация сельского поселения, магазины, операционная касса Сбербанка, отделение связи. По улице Центральной генпланом также предусмотрены инвестиционные площадки для общественно-деловой застройки.

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главными планировочными осями- улицы Черемушки, частично Советская-Центральная.

Предлагаемая проектом планировочная структура максимально учитывает и развивает сложившуюся ситуацию. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит упорядочить систему расселения и планировочную структуру. Дальнейшее развитие будет происходить как за счет реконструкции и модернизации существующего жилья, так и нового строительства на инвестиционных площадках. Проектом выбрана гибкая планировочная структура, обеспечивающая беспрепятственное развитие села в существующих границах.

Перспективные инвестиционные площадки под индивидуальное жилищное строительство генпланом предусмотрены в юго-восточной части населенного пункта с соблюдением  санитарно- защитной зоны и зоны шумового дискомфорта  от железной дороги и  в продолжение улицы Центральной на восток.

Генпланом особое внимание уделено проблеме сохранения памятника истории и культуры регионального значения Троицкой  церкви (2-я пол.XIXв.): графически выделена из общей территории охранная зона непосредственно связанная с памятником.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в границах села объектами  ЗАО “Рассвет”. Использование данных территорий в перспективе возможно только в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно-пространственную композицию села и сложившиеся местные условия.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения села.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 18

| Село Григорьево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 1123 | 100 | 1102 | 100 | 1117 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 1016 | 90,5 | 980 | 88,93 | 945 | 84,6 |
| Временное (проживает больше одного года) | 8 | 0,7 | 7 | 0,64 | 18 | 1,6 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 99 | 8,8 | 115 | 10,43 | 154 | 13,8 |
| Площадь населенного пункта, га | 223,43 |  | 221,81 |  | 221,81 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 97,1 | 43,78 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  | 2,908 | 1,311 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 1,74 | 0,78 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  | 3,64 | 1,641 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 41,622 | 18,76 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 6,21 | 2,8 |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 2,51 | 1,131 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,008 | 0,004 |
| полоса отвода железной дороги, га |  |  |  |  | 23,02 | 10,38 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения, га |  |  |  |  | 6,32 | 2,85 |
| территорий объектов культурного наследия, га |  |  |  |  | 0,25 | 0,113 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 36,482 | 16,45 |
| Количество жилых квартир | 456 |  | 472 |  | 522 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Махонино

В исторической эволюции форм расселения на смену традиционным типам населенных мест, развивающимся относительно автономно, приходят все более новые “сельские агломерации”- формы расселения, образующиеся при сближенном размещении населенных пунктов и формировании между ними интенсивных связей, что наблюдается в данном случае, а именно: деревня Махонино-село Григорьево. Их развитие- одна из наиболее характерных черт современного размещения производительных сил и расселения.

Существующие селитебные зоны сформировались вдоль основной планировочной оси- главной улицы и имеют характер групп индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками. На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку, выделенных гражданам земельных участков в юго-восточной части населенного пункта.

Из объектов культурно-бытового назначения в населенном пункте имеется магазин Григорьевского ПО.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в границах деревни объектами сельскохозяйственного назначения ЗАО “Рассвет”. Использование данной территории в перспективе возможно только в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 19

| Деревня Махонино | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 91 | 100 | 101 | 100 | 103 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 64 | 70,3 | 70 | 69,3 | 60 | 58,2 |
| Временное (проживает больше одного года) | 2 | 2,2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 25 | 27,5 | 30 | 29,7 | 42 | 40,8 |
| Площадь населенного пункта, га | 66,04 |  | 66,04 |  | 66,04 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 33,498 | 50,72 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,006 | 0,01 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 24,6 | 37,25 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,025 | 0,04 |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,37 | 0,56 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,005 |
| территорий производственного и коммунально- складского назначения, га |  |  |  |  | 1,04 | 1,575 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 6,498 | 9,84 |
| Количество жилых квартир | 64 |  | 68 |  | 80 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование станции Вековка

Современная планировочная структура станции сформировалась на каркасе, основой которого является автодорога общего пользования  “Селимово-Заколпье”-Вековка, связывающая станцию с внешними дорогами общей сети и федеральная железная дорога Москва-Казань.

Генпланом обозначены стратегические цели развития и преобразования планировочной структуры и тактические пути их достижения с учетом сформировавшегося каркаса. Главный въезд в центральную часть станции осуществляется по главной планировочной оси –поселковой дороге. Секционная застройка размещена вблизи общественного центра и обусловлена наличием 6 малоэтажных, 4 среднеэтажных домов и общежития. Из объектов культурно-бытового обслуживания здесь размещены: 5 магазинов и павильонов, основная общеобразовательная школа, детский сад, ДК, библиотека, ФАП, отделение почтовой связи.

Эффективное использование территориальных ресурсов позволит упорядочить систему расселения и планировочную структуру. Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети и создающейся на планируемых площадках, обозначив главной планировочной осью-поселковую дорогу, к которой примыкает с юга основная улица завершающаяся второстепенной улицей. Дальнейшее развитие будет происходить за счет нового строительства на инвестиционных площадках: в западной и центральной частях населенного пункта- секционной застройки, в южной и восточной частях- индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

В восточной части населенного пункта сформированы также площадки под садово-огородные участки и индивидуальные гаражи.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно-пространственную композицию населенного пункта и сложившиеся местные условия. Органично вписывается в планировочную структуру парковая зона, которая является объединяющим элементом . Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения станции. Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет газификации.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 20

| Станция Вековка | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 937 | 100 | 970 | 100 | 982 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 906 | 96,7 | 940 | 96,9 | 900 | 91,7 |
| Временное (проживает больше одного года) | 31 | 3,3 | 30 | 3,1 | 52 | 5,3 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | - | - | - | - | 30 | 3,0 |
| Площадь населенного пункта, га | 77,95 |  | 77,95 |  | 77,95 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 14,577 | 18,7 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  | 3,12 | 4,0 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 1,38 | 1,77 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  | 5,9 | 7,57 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 29,9 | 38,36 |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,1 | 0,13 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,01 |
| полоса отвода железной дороги, га |  |  |  |  | 14,92 | 19,14 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения, га |  |  |  |  | 2,73 | 3,5 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 5,32 | 6,82 |
| Количество жилых квартир | 432 |  | 441 |  | 523 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Дмитриево

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- поселковой дороги и имеет характер равномерно расположенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам в границах населенного пункта земельных участков.

Из объектов культурно-бытового назначения в деревне имеется ФАП, библиотека, сельский клуб, два магазина.

Объекты сельскохозяйственного назначения ЗАО “Рассвет”сохраняются территориально на существующей площадке в северо-западной части населенного  пункта. Использование данной территории в перспективе возможно только в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 21

| Деревня Дмитриево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 218 | 100 | 219 | 100 | 215 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 191 | 87,6 | 190 | 86,7 | 180 | 83,7 |
| Временное (проживает больше одного года) | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 26 | 11,9 | 28 | 12,8 | 34 | 15,8 |
| Площадь населенного пункта, га | 69,83 |  | 71,06 |  | 71,06 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 41,94 | 59,02 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,12 | 0,17 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 23,07 | 32,46 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,29 | 0,41 |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,37 | 0,52 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,005 | 0,007 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения, га |  |  |  |  | 0,31 | 0,44 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 4,955 | 6,973 |
| Количество жилых квартир | 92 |  | 94 |  | 100 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Дудор

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- главной улицы и имеет характер неравномерно расположенных групп индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками. В этой зоне на перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам в границах населенного пункта земельных участков. Связь главной улицы с внешними дорогами  общего пользования запланирована по проездам.

Дальнейшее развитие населенного пункта генпланом предусматривается в северном направлении с включением в планируемую границу населенного пункта небольшой новой площадки для усадебного жилищного строительства.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 22

| Деревня Дудор | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 85 | 100 | 94 | 100 | 102 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 64 | 75,3 | 68 | 72,3 | 60 | 58,8 |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | 4 | 4,3 | 4 | 3,9 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 21 | 24,7 | 22 | 23,4 | 38 | 37,3 |
| Площадь населенного пункта, га | 40,04 |  | 42,07 |  | 42,07 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 37,41 | 88,92 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 0,747 | 1,78 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,007 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения, га |  |  |  |  | 0,25 | 0,593 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 3,66 | 8,7 |
| Количество жилых квартир | 47 |  | 52 |  | 68 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование села Заколпье

Село Заколпье расположено в восточной части поселения на правом берегу реки Колпь. Связь села с внешними дорогами осуществляется по автодороге общего пользования  Золотково-Константиново-Заколпье-Григорьево. Существующая селитебная зона, сформированная на протяже-нии этапов развития села Заколпье, имеет характер разных по форме групп кварталов и представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными  участками, расположенными вдоль главной, основной и второстепенной улиц. Территория застройки малоэтажными жилыми домами с участками сформировалась в юго-западной части населенного пункта.

На перспективу планируется более полное освоение под жилую застройку территориальных ре-зервов в границах населенного пункта. Новая площадка для усадебного жилищного строительства ген-планом предлагается в юго-западной части села в существующих границах.

Из объектов культурно-бытового назначения в селе расположены: амбулатория, клуб, библиотека, два магазина.  Генпланом особое внимание уделено проблеме сохранения памятника истории и культуры – ан-самбля Рождественской церкви, включающего объект регионального значения Рождественскую церковь (1837г.) и выявленные объекты: здание церковно-приходской школы (XIXв.), часовню (1837г.), ограду с воротами (XIXв.)- графически выделена из общей территории охранная зона непосредственно связанная с памятником. В юго-восточной части  села Заколпье находится памятник культурного наследия археологии  регионального значения - Древнерусское селище “Заколпье-1”(XI-XIII вв.)

В южной части населенного пункта расположен земельный участок с объектами сельскохозяй-ственного назначения ЗАО “Рассвет”и арендованным участком под пилораму. Использование данной тер-ритории в перспективе возможно только в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защит-ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным сог-ласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно- пространственную композицию села и сложившиеся местные условия. Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов  при заст-ройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 23

| Село Заколпье | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчет- ный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 587 | 100 | 553 | 100 | 551 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 519 | 88,4 | 481 | 87 | 465 | 84,4 |
| Временное (проживает больше одного года) | 5 | 0,9 | 6 | 1,1 | 5 | 0,9 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 63 | 10,7 | 66 | 11,9 | 81 | 14,7 |
| Площадь населенного пункта, га | 194,86 |  | 184,84 |  | 184,84 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 102,95 | 55,697 |
| территории объектов культурного наследия, га |  |  |  |  | 0,37 | 0,2 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 1,39 | 0,75 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 50,09 | 27,1 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 6,35 | 3,44 |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,18 | 0,1 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,002 | 0,001 |
| территорий специального назначения, га |  |  |  |  | 4,96 | 2,682 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения, га |  |  |  |  | 0,04 | 0,02 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 18,508 | 10,01 |
| Количество жилых квартир | 243 |  | 247 |  | 261 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Константиново

Связь деревни Константиново с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования  Золотково-Константиново-Заколпье-Григорьево.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- главной улицы и имеет характер равномерно расположенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками в западной и центральной частях деревни и формирующихся в восточной.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам в границах населенного пункта земельных участков с увеличением в 1,3 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной планировочной структуре.

Из объектов культурно-бытового назначения в деревне имеется магазин  Золотковского потребительского общества.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

В юго-западной части населенного пункта расположен земельный участок под объект сельскохозяйственного назначения. Использование данной территории в перспективе возможно только в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто  за счет строительства уличной сети с твердым покрытием, газификации.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 24

| Деревня Константиново | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 116 | 100 | 127 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 102 | 82,9 | 90 | 77,6 | 85 | 66,9 |
| Временное (проживает больше одного года) | - | - | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 21 | 17,1 | 25 | 21,5 | 41 | 32,3 |
| Площадь населенного пункта, га | 65,68 |  | 62,53 |  | 62,53 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 42,34 | 67,71 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,016 | 0,03 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 14,03 | 22,44 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,044 | 0,07 |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,06 | 0,095 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,005 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 6,037 | 9,65 |
| Количество жилых квартир | 62 |  | 67 |  | 82 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Борисово

Связь деревни Борисово с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования  “Селимово-Заколпье”-Борисово.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- основной улицы и имеет характер неравномерно расположенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Планировочное решение принято с учетом сложившейся улично-дорожной сети. На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам в границах населенного пункта земельных участков с увеличением в 2 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной планировочной структуре.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто  за счет строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием, газификации.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 25

| Деревня Борисово | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 15 | 100 | 19 | 100 | 34 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 4 | 26,7 | 4 | 21,1 | 4 | 11,8 |
| Временное (проживает больше одного года) | - | - | - | - | - | - |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 11 | 73,3 | 15 | 78,9 | 30 | 88,2 |
| Площадь населенного пункта, га | 24,92 |  | 24,92 |  | 24,92 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га |  |  |  |  | 22,63 | 90,81 |
| образовательных учреждений, га |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 0,374 | 1,5 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,05 | 0,2 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га |  |  |  |  | 1,863 | 7,48 |
| Количество жилых квартир | 14 |  | 18 |  | 32 |  |

2.2.5 Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить молодые кадры на селе.

Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития).

Таблица 26

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постоянное население (зарегистрированы постоянно) |
| 1 | Население, чел. | 2866 | 2823 | 2699 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 57,9 | 59,4 | 62,8 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 20,2 | 21,0 | 23,3 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 0,8 | 3,1 |
| Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 313 | 351 | 532 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 13,5 | 15,4 | 23,7 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 43 | 44 | 44,6 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 1,9 | 10,2 |

2.2.6 Культурно-бытовое обслуживание

Система социально-бытового обслуживания поселения формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

- экономического и социально-культурного потенциала поселения;

- особенностей системы расселения по территории;

- уровня развития транспортной сети.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна учитываться периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

###### Характеристика ступеней культурно-бытового обслуживания

Таблица 27

| Ступень обслуживания | Тип обслуживания | Наименование учреждений | Время доступности | Периодичность посещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | повсед-невное | школа, детский сад-ясли, магазины повседневного пользования, физкультурные площадки, аптеки, клубные помещения, приемные пункты прачечной и мастерских по мелкому ремонту одежды и обуви и т.д. | до 30 минут пешеходной доступности | не реже одного раза в неделю |
| 2 | периоди-ческое | торговый центр, магазины, предприятия бытового обслуживания, ресторан, кафе, клуб, кинотеатр, поликлиническое учреждение, спортивный центр, дом творчества школьников, библиотека, отделение связи и т. д. | до 30 минут транспортной доступности | не реже одного раза в месяц |
| 3 | эпизоди-ческое | здания администрации и общественных организаций, торговые центры, специализированные центры и ателье, рестораны, кафе, гостиницы, библиотеки, театры, концертные залы, вузы, выставки, музеи, универсальные зрелищно-спортивные залы, больницы, специализированные поликлиники, почтамты, телеграфы, телефонные станции и т.д. | > 60 минут транспортной доступности | реже одного раза в месяц |

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости с местами проживания и работы населения.

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет подвозных и выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

В условиях рыночной экономики торговых точек будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определяет экономическую целесообразность их создания.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц .

На перспективу, учреждения должны размещаться в райцентре, опорных центрах, с численностью населения более 400 человек и радиусе транспортной доступности менее 30 минут транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в райцентре и в областном центре.

Важно, чтобы ступенчатая схема обслуживания не была излишне жесткой, ступенчатость обслуживания – это принцип, смысл которого в обеспечении наилучшего обслуживания населения, а не в соблюдении однажды заданной догмы.

Спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь определится уровнем развития экономики поселения.

При решении проблемы совершенствования культурно-бытового обслуживания населения необходимо выделить социально-нормируемые виды, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм  обеспеченности этими учреждениями требует строгого контроля. К социально-нормируемым относятся следующие виды : детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта и учреждения досуговой деятельности.

#### Дошкольное и школьное образование

Перспективная потребность вместимости общеобразовательных учреждений зависит от численности детей, которая колеблется в зависимости от изменения рождаемости.

Согласно нормативам СНИПа 2.07.01-89 ”Планировка и застройка городских и сельских поселений” :

-дошкольными учреждениями общего типа должны обслуживаться до 70% детей соответствующей возрастной группы,

-общеобразовательными школами- 100% охвата детей неполным средним образованием и до 75% детей-средним образованием.

Новые условия функционирования образовательных учреждений повлекли структурные изменения в деятельности управления образования.

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы. На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы – совмещение разных социально -

общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования.

Таким образом, принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения до расчетного срока, проектом предполагается перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах рассматриваемой территории.

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их отдельных помещений.

Проектом отмечается, что администрация района должна иметь более четкую позицию в части дальнейшего использования высвобождающихся зданий и сооружений.

Как государственная недвижимость  она должна быть сохранена. Приватизация части помещений может происходить только при сохранении новыми владельцами социально-образовательного профиля данного недвижимого имущества. Например, весьма перспективным будет организация частных дошкольных учреждений, чему будет способствовать прогнозируемое повышение уровня жизни.

В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Здравоохранение

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения предусматривается на основе задания на проектирование, так как учитывается что их перспективное развитие должно разрабатываться специализированными медицинскими организациями.

Сравнительный уровень обеспечения инфраструктурой медицинского обслуживания и медицинским персоналом показывает острую потребность укомплектования медучреждений  поселения врачами.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Культура

Норматив СНИПа 2.07.01-89 ”Планировка и застройка городских и сельских поселений” предусматривает размещение в сельских поселениях:

-клубов и домов культуры (посетительских мест на 1тыс.чел.)

- свыше 0,2 до 1 тыс.чел.-500-300,

- свыше 1 до 2 тыс. чел.- 300-230,

- свыше 2 до 5 тыс.чел.-230-190

-библиотек

- свыше 1 до 2 тыс чел.- 6-7,5 тыс.ед. хранения

- свыше 2 до 5 тыс.чел.- 5-6 тыс.ед.хранения

Наиболее важным направлением является оптимизация работы существующей сети учреждений с учетом проектируемой системы расселения:

- расширение сети кружков и студий по различным интересам, как на платной так и бесплатной основе,

- оснащение учреждений современным оборудованием, например компьютеризация библиотек и организация при них пунктов для выхода в Интернет,

- всесторонняя поддержка творческой инициативы населения по развитию народных промыслов,

- выездные формы обслуживания

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет областных бюджетных и внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Физкультура и спорт

Норматив СНИПа 2.07.01-89 ”Планировка и застройка городских и сельских поселений” предусматривает норматив территории физкультурно-спортивных сооружений- 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха.

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет областных бюджетных и внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие полностью определяется  рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью их функционирования. Перспективы развития этой сети связаны с изменениями этих параметров, которые зависят от многих составляющих, складывающихся как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, например по предприятиям торговли значительное развитие получила “палаточная” и рыночная торговая сеть (стационарная и выездная),

которая практически не имеет торговой площади и расчет по торговой площади этих предприятий не приемлем (статистикой  не ведется даже учета по торговой площади). Поэтому расчет этих учреждений не приводится, так как он стал бы формальностью далекой от реальности.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Проектом выделены планируемые  территории общественно-деловой застройки  для развития объектов культурно-бытового обслуживания.

Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Кладбища традиционных захоронений- норматив СНиПа по ним составляет 0,24 га на 1 тыс.чел.

В поселении имеются сельские кладбища в селе Заколпье (расширение в восточном направлениии по генплану) и северо-восточнее д.Махонино.

Пожарная служба- пожарное депо планируется на ст.Вековка.

В каждом населенном пункте поселения предусматриваются противопожарные водоемы и организация добровольных пожарных команд.

2.2.7 Автомобильные дороги

Проектом предусматривается строительство, реконструкция, ремонт и обустройство дорог общего пользования. Перечисленные в Таблице 28 автодороги необходимо включить в Программу развития сети местных дорог общего пользования Гусь-Хрустального района. Цель программы –ликвидация бездорожья и содействие экономическому и социальному развитию муниципального образования Григорьевское сельское поселение. Программой необходимо наметить поэтапное строительство автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. В результате реализации программы сельские населенные пункты поселения получат круглогодичную транспортную связь с центром поселения селом Григорьево и центром района городом Гусь-Хрустальный.

Выбор и очередность строительства дорог могут быть изменены по инициативе администрации поселения или района. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом проектно-сметной документации по объектам , возможностей финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения

Таблица 28

|  | Наименование | Протяженность в пределах поселения, км | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Степаново-станция Вековка | 2,75 | - | 2,75 |
| 2 | “Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево”- Н.Новляново-Борзино | 1,25 | - | 1,25 |
|  | Итого | 4,0 |  | 4,0 |

Формирование дорожной сети общего пользования по заложенным в генплане трассам обеспечивает устойчивое развитие, связанность населенных пунктов между собой, а также частично связанность зон внутри населенных пунктов.

Что касается  уличной сети, то здесь логичным будет ее поэтапное строительство поселением за счет налоговых поступлений от развивающихся жилых зон. Соответственно, чем больше дорог построено, тем активнее развиваются жилые зоны, тем значительнее налоговые поступления.

Схемой территориального планирования Владимирской области запланировано на перспективу по автодороге регионального или межмуниципального значения Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума строительство нового участка- спрямление автодороги от поворота на Курлово до обхода г.Гусь-Хрустального, с включением в дальнейшем выше названной автодороги в сеть дорог федерального значения, обеспечивающих разгрузку Московского транспортного узла.

Протяженность строительства нового участка на автодороге регионального или межмуниципального значения Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума по территории муниципального образования Григорьевское сельское поселение  составит  8 км.

Также Схемой территориального планирования Владимирской области предложено  строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Гусь-Хрустальный-Муром. Трасса дороги предложена по существующим дорогам со строительством отдельных недостающих участков.

Реализация предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, образуемый автодорогами различного значения,  что позволит обеспечить решение задач экономического роста области и нормативный уровень удобств населения.

2.2.8 Автомобильный транспорт

Проектная система транспортного обслуживания населения поселения будет направлена на удовлетворение потребностей жителей в передвижениях с различными целями.

Проектом предусматривается к расчетному сроку:

- организация регулярных пригородных автобусных маршрутов ко всем населенным пунктам по мере строительства и реконструкции автодорог к ним,

- строительство автобусных павильонов на остановках по новым маршрутам,

- ремонт дорожной одежды по пути следования автобусных маршрутов в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

- организация школьных автобусных маршрутов к базовым школам в соответствии с Программой реорганизации школ

2.2.9 Водоснабжение и водоотведение

В основу работы положены следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 1967г.

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, М., 1966г.

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. М. 2009.

- Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов. Госстрой России, М., 2000г.

- Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть 2 «Водоснабжение» ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, М., 1984г.

- Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть 3 «Канализация ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, М., 1984г.

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1175-02  Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

- СанПиН 2.1.4.1110-02  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Минздрав России, М. 2002 г.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водопотребление

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, расходы воды на поливку зеленых насаждений, принимаются в соответствии с СНиП /2/.

Расходы воды на нужды местной промышленности и неучтенные принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчёты нормативного (прогнозного) водопотребления на расчетный срок  приведёны в таблице 29.

Минимальный свободный напор у санитарных приборов в индивидуальных жилых зданиях в соответствии СНиП /1/ должен составлять не менее 2 м

В сети централизованного водоснабжения населенного пункта над поверхностью земли принимается: при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 18 м, при пожаротушении – 10 м; максимальный свободный напор не должен превышать 45 м.

Противопожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение сельских населенных пунктов, входящих в муниципальное образование на один пожар и расчётное количество одновременных пожаров определяются по таблице 1 СП /3/ в зависимости от численности населения.

При числе жителей не более 1,0 тыс. расчетное количество одновременных пожаров и застройке зданиями не более 2 этажей принимается один пожар с расходом 5,0 л/с., то же при застройке зданиями 3 этажа и более - один пожар с расходом 10,0 л/с.

Расчётные расходы воды на наружное пожаротушение для сельских поселений (и при необходимости на внутреннее пожаротушение), имеющих системы водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к северо-восточной части Московского артезианского бассейна, к верховью западного крыла Окско-Цнинского вала. Существующие скважина отбирают воду из гжельско-ассельского водоносного горизонта, средней глубиной 80….90м. Ниже даётся краткое описание гидрогеологических подразделений.

1. Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f, lgII) представлены песками с прослоями супесей мощностью 2÷6 м. Отложения безводные, подземные воды могут местами встречаться в виде «верховодки».

2. Днепровские ледниковые спорадически обводненные отложения (gIIdn) представлены суглинками с включением гравия, гальки, щебня, гнезд песков, обломков известняка и кремния. Залегают примерно до глубины 4÷10 м. Мощность отложений 1÷5 м.

3. Гжельско-ассельский водоносный горизонт (С3q–Р1а), местами доломитизированными, закарстованными, окремнёнными, гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной системы и ассельского яруса нижнего отдела пермской системы.

В верхней части слоя встречаются линзы разрушенного известняка до состояния муки и дресвы. Вскрывается горизонт до глубины 85 м. Уровень воды на глубине 20÷22 м. В интервале от 4÷10 м  до 20÷22 м  залегают «сухие» известняки того же возраста. Мощность вскрываемого водоносного горизонта около 64 м. Горизонт безнапорный. Водообильность горизонта высокая, удельный дебит 4÷10 л/с.

Воды пресные, гидрокарбонатные, магниево-кальциевые с минерализацией 250÷400 мг/л, жёсткостью 4÷6 мг-экв/л, содержанием железа 0,1÷0,5 мг/л. В целом соответствуют хозяйственно-питьевым требованиям.

Указанный горизонт используется для водоснабжения населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям. Сверху горизонт перекрыт толщей плотных водоупорных верхнеюрских глин (J3)  мощностью 20-25м, которые надежно  защищают его от поверхностного загрязнения.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Расчетное водопользование МО Григорьевское сельское поселение (Расчетный срок-2030 г.)                         Таблица 29

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Единица измерения | Кол-во | Норма расхода воды, л/сут | Расходы воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребления | В средние сутки | В сутки максимального водопотребления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Станция Заколпье, село Григорьево. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 963 | 190 | 225 | 183,3 | 216,7 | Источник водоснабжения-артскважины |
| 1.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 36,6 | 43,3 |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2 |  |  |  |  | 219,6 | 260,0 |  |
| 1.4 | Полив зеленых насаждений (522 участка по 500 м2) | м2 | 261 000 | 6 | - | 1566,0 | 1566,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего Станция Заколпье, село Григорьево |  |  |  |  | 1785,6 | 1826,0 |  |
| 2 | Станция Вековка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 952 | 190 | 225 | 180,9 | 214,2 | Источник водоснабжения-артскважины |
| 2.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 36,2 | 42,8 |  |
| Итого по п.п. 2.1, 2.2 |  |  |  |  | 217,1 | 257,0 |  |
| 2.3 | Полив зеленых насаждений (523 участка по 500 м2) | м2 | 261 500 | 6 | - | 1569,0 | 1569,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего ст. Вековка. |  |  |  |  | 1786,1 | 1826,0 |  |
| 3 | д. Дмитриево |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 181 | 95 | 120 | 17,2 | 21,7 |  |
| 3.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 3,4 | 4,3 |  |
| Итого по п.п. 3.1, 3.2 |  |  |  |  | 20,6 | 26,0 |  |
| 3.3 | Полив зеленых насаждений (100 участков по 500 м2) | м2 | 50 000 | 6 | - | 300,0 | 300,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Дмитриево |  |  |  |  | 320,6 | 326,0 |  |
| 4 | д. Дудор |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 64 | 95 | 120 | 6,1 | 7,7 |  |
| 4.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |  |
| Итого по п.п. 4.1, 4.2 |  |  |  |  | 7,3 | 9,2 |  |
| 4.3 | Полив зеленых насаждений (68 участков по 500 м2) | м2 |  | 6 | - | 34,0 | 34,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Дудор |  |  |  |  | 41,3 | 43,2 |  |
| 5 | с. Заколпье |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 470 | 190 | 225 | 89,3 | 105,8 |  |
| 5.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 17,9 | 21,2 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2 |  |  |  |  | 107,2 | 127,0 |  |
| 5.3 | Полив зеленых насаждений (261 участок по 500 м2) | м2 | 130 000 | 6 | - | 783,0 | 783,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с. Заколпье |  |  |  |  | 890,2 | 910,0 |  |
| 6 | д. Константиново |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 86,0 | 95 | 120 | 8,2 | 10,3 |  |
| 6.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 1,6 | 2,1 |  |
| Итого по п.п. 6.1, 6.2 |  |  |  |  | 9,8 |  |  |
| 6.3 | Полив зеленых насаждений (82 участка по 500 м2) | м2 | 41 000 | 6 | - | 246,0 | 246,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Константиново |  |  |  |  | 255,8 | 258,4 |  |
| 7 | д. Махонино |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 61 | 95 | 120 | 5,8 | 7,3 |  |
| 7.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |  |
| Итого по п.п. 7.1, 7.2 |  |  |  |  | 7,0 | 8,8 |  |
| 7.3 | Полив зеленых насаждений (80 участков по 500 м2) | 40 000 |  | 6 | - | 240,0 | 240,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Махонино |  |  |  |  | 247,0 | 248,8 |  |
| 8 | д. Борисово |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 4 | 95 | 120 | 0,4 | 0,5 |  |
| 8.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Итого по п.п. 8.1, 8.2 |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 |  |
| 8.3 | Полив зеленых насаждений (32 участка по 500 м2) | м2 | 16 000 | 6 | - | 96,0 | 96,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Борисово |  |  |  |  | 96,5 | 96,6 |  |
| Всего по сельскому поселению (с поливом зеленых насаждений) | чел |  |  |  | 5423,1 | 5535,0 |  |
| То же ( полив зеленых насаждений) |  |  |  |  | 4834,0 | 4834,0 |  |

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Для целей пожаротушения могут быть также использованы существующие пруды.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на  расчетный срок (2030 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения населенных пунктов: станция Заколпье, 
с. Григорьево, д. Махонино, станция Вековка, с. Заколпье, д. Дмитриево, д. Дудор.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями и приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро).

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Основные принципы выделения зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных мероприятий на территории ЗСО водозабора подземных вод и водопроводных сооружений необходимо выполнять в соответствии с СанПиН /9/ и СНиП /2/.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

Водоотведение

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируется с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Григорьевское сельское поселение приведено в таблице 30.

Таблица 30

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | Станция Заколпье с. Григорьево | 225,0 | 266,5 | 219,6 | 260,0 |
| 2 | Станция Вековка | 221,2 | 262,0 | 217,1 | 257,0 |
| 3 | д. Дмитриево | 21,7 | 27,5 | 20,6 | 26,0 |
| 4 | д. Дудор | 8,2 | 10,3 | 7,3 | 9,2 |
| 5 | с. Заколпье | 111,0 | 131,5 | 107,2 | 127,0 |
| 6 | д. Константиново | 8,0 | 10,2 | 9,8 | 12,4 |
| 7 | д. Махонино | 10,3 | 13,1 | 7,0 | 8,8 |
| 8 | д. Борисово | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Всего по сельскому поселению | 605,9 | 721,7 | 589,1 | 701,0 |

Проектные решения

Проектными решениями сохраняется существующая схема и система водоотведения станции Вековка.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

2.2.10 Электроснабжение

Электроснабжение Григорьевского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской населенной местности принята по таблице 2.1.1** РД 34.20.185-94.

Результаты расчетов сведены в таблицы 31 и 32.

Потребители от ПС «Азимут»

Таблица 31

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Азимут"№ фидера | № трансф | Баланс. Принадл | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Дудор | 1004 | 62 | РЭС | 63,0 | 59,9 | 52 | 1,340 | 69,680 | -9,78 | 68 | 1,256 | 85,408 | -25,508 |
| д. Дмитриево | 1004 | 61 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 94 | 1,113 | 104,622 | -9,622 | 100 | 1,080 | 108,0 | -13,0 |
| д. Борисово | 1004 | 59 | РЭС | 63,0 | 59,9 | 18 | 2,0 | 36,0 | 23,90 | 32 | 1,600 | 51,20 | 8,70 |
| д. Манохино | 1004 | 60 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 68 | 1,256 | 85,408 | 9,592 | 80 | 1,190 | 95,20 | -0,20 |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |
| д. Дмитриево (телятник) | 1004 | 102 | РЭС | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Дмитриево (ферма) | 1004 | 106 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Манохино (зерноток) | 1004 | 116 | РЭС | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Манохино (ферма) | 1004 | 124 | РЭС | 2х400 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1936,0 | 1839,2 |  |  | 295,710 |  |  |  | 339,8080 |  |

Потребители от ПС «Золотково»

Таблица 32

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Золотково"№ фидера | № трансф | Баланс. Принадл | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Константиново | 1001 | 53 | РЭС | 60,0 | 57,0 | 67 | 1,2615 | 84,5205 | -27,5205 | 82 | 1,179 | 96,678 | -39,678 |
| с. Заколпье | 1001 | 103 | РЭС | 400,0 | 380,0 | 247 | 0,9812 | 242,3564 | 327,6436 | 261 | 0,9756 | 254,6316 | 315,3684 |
| с. Заколпье | 1001 | 56 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Заколпье | 1001 | 57 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Григорьево + ст. Заколпье | 1001 | 54 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 472 | 0,8912 | 420,6464 | 1023,3536 | 522 | 0,8712 | 454,7664 | 989,2336 |
| с. Григорьево + ст. Заколпье | 1001 | 125 | РЭС | 2х630 | 1197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Григорьево + ст. Заколпье | 1001 | 104 | РЭС | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |
| с. Заколпье (ферма) | 1001 | 58 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Заколпье (больница) | 1001 | 103 | РЭС | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Григорьево (леспромхоз) | 1001 | 727 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Григорьево (д/сад) | 1001 | 80 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Григорьево (гараж) | 1001 | 55 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 3580,0 | 3401,0 |  |  | 747,523 |  |  |  | 806,0760 |  |

Потребители от ПС «Азимут»

Таблица 33

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок | мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Березово"№ фидера | № трансф | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Дудор | 1004 | 62 | 100,0 | 95,0 | 52 | 1,340 | 69,680 | 25,32 | 68 | 1,256 | 85,408 | 9,592 | замена КТП |  |
| д. Дмитриево | 1004 | 61 | 160,0 | 152,0 | 94 | 1,113 | 104,622 | 47,378 | 100 | 1,080 | 108,0 | 44,0 | замена КТП |  |
| д. Манохино | 1004 | 60 | 160,0 | 152,0 | 68 | 1,256 | 85,408 | 66,592 | 80 | 1,190 | 95,20 | 56,80 |  | замена КТП |

Потребители от ПС «Золотково»

Таблица 34

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок | мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Березово"№ фидера | № трансф | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Константиново | 1001 | 53 | 160,0 | 152,0 | 67 | 1,2615 | 84,5205 | 67,4795 | 82 | 1,179 | 96,678 | 55,322 | замена КТП |  |

По результатам расчетов запланированы следующие мероприятия (см. таблицы 33 и 34):

Выводы:

-На первую очередь рекомендуется замена существующих КТП с увеличением мощности трансформаторов в деревнях: Дудор, Дмитриево и Константиново.

-На расчетный срок рекомендуется замена существующей КТП с увеличением мощности трансформатора в деревне Манохино.

-В связи с ростом электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора станции Вековка замена существующей КТП с увеличением мощности трансформатора рекомендуется в случае превышения проектируемой нагрузки мощности существующей КТП.  Данные по существующей КТП, находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД»), отсутствуют.

В развитие настоящего проекта рекомендуется разработать «Схему развития  электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей 10 кВ.

2.2.11 Теплоснабжение

В основу работы положены следующие нормативные документы:

1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология, М., 2003г.

2. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, М., 2003г.

3. МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде  при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

Генеральным планом  новое строительство секционной застройки предусматривается только на станции Вековка. Генпланом намечено строительство семи 12-ти квартирных жилых домов, из них два на первую очередь. Предполагаемый прирост централизованного теплоснабжения  на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора приведен в таблице 35.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение решается за счет поквартирных источников тепла.

Прирост тепловых нагрузок централизованного теплоснабжения

Таблица 35

| № п/п | Наименование показателей | Тепловая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2030г |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,309 | 1,08 |
|  | (станция Вековка) |  |  |

Теплоснабжение существующей и планируемой частной застройки планируется от автономных источников тепла, работающих как на твердом топливе, так и, с проведением газификации населенных пунктов, на природном газе.

2.2.12 Газоснабжение

Проектные решения

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: д. Дудор, д. Борисово, с. Заколпье, д. Константиново и станция Вековка.

От ГРС г. Гусь-Хрустальный предполагается газификация следующих населенных пунктов: д. Дудор, д. Борисово, с. Заколпье, д. Константиново. Газоснабжение вышеназванных пунктов предусматривается от существующего газопровода высокого давления II категории Д225 (от ГРС до с. Григорьво) и Д160 (от с. Григорьево до с. Заколпье) Р<0,6 МПа.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство газопровода – перемычки высокого давления II категории Д110 Р<0,6 МПа, проходящего от с. Заколпье через д. Константиново до 
п. Золотково, снабжающегося газом от ГРС пос. им. Воровского.

Материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженность сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориетировочно 9,5 км.

Станция Вековка будет обеспечиваться газом от ГРС Нечаевская. Протяженность газопровода высокого давления II категории Д110 мм Р<0,6 МПа составит порядка 11,5 км.

Общая протяженность намечаемых к строительству газопроводов составляет 21,0 км.

На первую очередь предусматривается газификация станции Вековка, остальные населенные пункты будут обеспечены газом на расчетный срок.

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1.2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1.1 м3 /ч .

Расход газа на коммунально - бытовые нужды сельского поселения в соответствии с схемой газоснабжения составит на расчетный срок (в том числе на первую очередь) 3447,3 м3 /ч (1576,8 м3/ч).

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в Таблице 36.

Таблица 36

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок* |
| От ГРС г. Гусь-Хрустальный |  |  |
| д. Дудор | - | 50,7 |
| д. Дмитриево | 124,0 | 131,6 |
| д. Махонино | 44,1 | 58,9 |
| с. Григорьево и ст. Заколпье | 628,5 | 688,6 |
| д. Борисово | - | 10,9 |
| с. Заколпье | - | 460,5 |
| д. Константиново | - | 81,1 |
| Итого | 796,6 | 1482,3 |
| От ГРС «Нечаевская» |  |  |
| станция Вековка | 603,1 | 647,0 |
| Итого | 603,1 | 647,0 |
| Всего по сельскому поселению | 1399,7 | 2129,3 |

* На расчетный срок расходы приняты в соответствии со схемой газоснабжения Владимирской области

2.2.13 Объекты связи

Телефонизация

Основным оператором связи на территории поселения является   Межрайонный центр технической  эксплуатации телекоммуникаций г.Гусь-Хрустальный Владимирский филиал ОАО Ростелеком.

Учитывая, что построение абонентских линий путем прокладки в грунт кабеля связано с большими финансовыми затратами и требует значительных земляных работ, наиболее простым и эффективным вариантом решения телефонизации удаленных объектов на селе является организация радиотелефонной связи.

В последние годы резко возросло количество абонентов мобильной системы радиотелефонной связи (сотовой связи).

Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в регионе обеспечивают операторы сотовой связи- компания “Мобильные Теле Системы”, ОАО “Вымпелком- Регион” (БиЛайн), ЗАО “Вотек Мобайл”( Теле-2),  ЗАО “Мобиком-Центр” (МегаФон), обеспечивающие зону радиопокрытия более 75% территории области. ЗАО "Дельта Телеком" (Санкт-Петербург, торговая марка Sky link) открыло автоматический двусторонний голосовой роуминг в сети ЗАО "ВладТелеком" (Владимирская область).

Территория населенных пунктов муниципального образования Григорьевское сельское поселение имеет 100% зону уверенного покрытия сигналом операторов сотовой связи.

В населенных пунктах поселения имеются  универсальные таксофоны.

На территории поселения в селе Григорьево установлена  башня сотовой связи и планируется установка на станции Вековка.

С каждым годом возрастает число пользователей информационных и коммуникационных технологий, в том числе сети Интернет.

2.2.14. Охрана окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом благоприятная экологическая обстановка. Этому способствует отсутствие промышленных предприятий высокого класса вредности и автомобильных дорог федерального значения.

Одним из основных источников загрязнения атмосферы являются выбросы котельных и печного отопления.

В целях охраны воздушного бассейна необходимо:

- завершить газификацию поселения;

- разработать проекты ПДВ на всех предприятиях-загрязнителях;

- внедрить на коммунальных предприятиях газо-, пылеулавливающее оборудование.

В целях снижения выбросов на котельных, расположенных на территории поселения, необходимо своевременно проводить текущий и капитальный ремонт батарейных циклонов, золоулавливателей, топливных элементов котлоагрегатов, пневмозабрасывателей, приборов автоматики и контроля, осуществлять перевод котельных с твердого топлива на газ (с учетом газоснабжения).

Актуальными мерами по обеспечению экологического благополучия остаются:

- внедрение прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и автотранспортом;

- контроль за состоянием воздуха на границе СЗЗ;

- учет вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями малого бизнеса;

- предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредоносных выбросов;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- благоустройство дорог;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание защитных зеленых полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях;

- перевод котельных на более экологически безопасный вид топлива – природный газ;

- своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с территорий объектов хозяйственной или иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения отходов.

Охрана водных ресурсов

В целях охраны и оздоровления водных ресурсов необходимо:

- обеспечить выполнение требований охранного режима прибрежных полос рек и водоемов (прекратить выпас скота, регламентировать рекреацию, запретить размещение загрязняющих среду объектов и пр.).

В границах водоохранных зон запрещаются:

-  использование сточных вод для удобрения почв;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

-  распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов;

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- строго соблюдать режим эксплуатации водозаборов, не превышать рассчитанные допустимые величины уровня подземных вод и дебитов скважин;

- стремиться к сокращению использования подземных вод для технических целей: внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий и систем оборотного водоснабжения;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой (расходомерами и уровнемерами).

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- при водозаборных сооружениях расчет и соблюдение зон санитарной охраны I, II, III поясов со всеми нормативными ограничениями;

- своевременное выявление потенциальных источников загрязнения;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды;

- проведение систематического санитарно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды;

- своевременный ремонт и замена изношенных водопроводных сетей.

Охрана почв, растительности, животного мира, природных ландшафтов

Одним  из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является  дифференциация использования земель, то есть наибольшее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтообразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того, чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению культуртехнического состояния и развитию негативных процессов (закочкаривание и зарастание кустарником).

Необходимо внедрение программы биологического почвозащитного земледелия, основанного на значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов. Это позволит уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить почвенное плодородие и производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Принимая во внимание, что производство именно такой продукции является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства, внедрение указанных мероприятий должно войти в число первоочередных задач.

Для предотвращения  деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание. Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней. В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов.

Появилась необходимость в создании в хозяйствах (в теплицах) своеобразного «племенного» минизавода по массовому размножению полезных насекомых. Система биозащиты позволяет вырастить экологически качественную овощную продукцию, увеличить урожай. Эффективное развитие биометода и внедрение его – одно из основных направление в сельском хозяйстве XXI века.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходима реклама, сеть магазинов, «экологических рынков».

Комплекс мероприятий по охране и защите лесов включает меры по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней, от самовольных рубок, строгое соблюдение режима ведения хозяйства для каждой категории лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов.

Борьба с лесными пожарами является важной государственной задачей. Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное тушение. Этой цели служат: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов, вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и загрязнения.

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу. Силами работников лесной охраны осуществляется проведение противопожарной пропаганды, освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов и выполнения правил пожарной безопасности в лесах. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

Благодаря проведению профилактических противопожарных мероприятий и мероприятий по предупреждению распространения лесных пожаров, а также высокой культуре поведения населения в лесу, лесные пожары в поселении возможно предупредить.

В защите леса от вредителей и болезней наиболее эффективно применение комплекса лесохозяйственных, лесовосстановительных, предупредительных и истребительных лесозащитных мероприятий.

Основными направлениями борьбы с вредителями и болезнями растений являются лесопатологический мониторинг на всей территории лесов для выявления очагов вредителей и грибковых болезней, прогноза, наземные меры борьбы. Средние ежегодные объемы лесопатологических мероприятий и санитарных рубок определяются состоянием насаждений.

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды их обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия.

Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области согласно Положению, утвержденному Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2008 № 63 (ред. от 21.02.2011), осуществляет функции специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.

Для снижения отрицательных последствий от сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также от посещения населением угодий с целью отдыха, туризма, желательно запрещать сбор дикоросов и посещения отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые и выводковые станции птиц, вводить запрет на посещение угодий с собаками.

В соответствии с этим к биотехническим мероприятиям относятся:

- группа мероприятий по мелиорации охотничьих угодий;

- подкормка;

- расселение охотничьих животных;

- предупреждение гибели животных от стихийных бедствий;

- предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных машин;

- регулирование численности животных, наносящих вред;

- ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Важными функциями Госохотинспекции являются:

- охрана редких видов животных и птиц, в том числе занесенных в Красную Книгу Российской Федерации,

- охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную Книгу, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других видов рыб, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

2.2.15. Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем для Гусь-Хрустального района в целом и в том числе для МО Григорьевское сельское поселение является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 метров, но не более 50 м до наиболее улаленного входа в жилое здание. Они должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены зелеными насаждениями или иметь какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин. Мойка контейнеров должна производиться на специально оборудованной площадке на территории полигона для утилизации ТБО и промышленных отходов.

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО для жителей, зарегистрированных постоянно и временно проживающих год и более, на первую очередь

Таблица 37

| Населенные пункты | Среднесуточное накопление ТБО от пост. и врем. проживающих, м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³, шт. | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³, шт. | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьево | 7,23 | 16 | 11 | - |
| ст. Заколпье |  |  |  |  |
| д. Борисово | 0,03 | - | - | 172 |
| ст. Вековка | 7,11 | 16 | 11 | - |
| д. Дмитриево | 1,40 | 3 | 2 | - |
| д. Дудор | 0,53 | - | - | 3082 |
| с. Заколпье | 3,57 | 8 | 5 | - |
| д. Константиново | 0,67 | 2 | 1 | - |
| д. Махонино | 0,52 | - | - | 3038 |
| ИТОГО | 21,06 | 45 | 30 | 6292 |

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО для жителей, зарегистрированных постоянно и временно проживающих год и более, на расчетный срок

Таблица 38

| Населенные пункты | Среднесуточное накопление ТБО от пост. и врем. проживающих, м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³, шт. | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³, шт. | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьево | 8,54 | 19 | 13 | - |
| ст. Заколпье |  |  |  |  |
| д. Борисово | 0,04 | - | - | 208 |
| ст. Вековка | 8,44 | 18 | 13 | - |
| д. Дмитриево | 1,61 | 4 | 3 | - |
| д. Дудор | 0,57 | - | - | 3316 |
| с. Заколпье | 4,17 | 9 | 6 | - |
| д. Константиново | 0,76 | 2 | 1 | - |
| д. Махонино | 0,54 | - | - | 3160 |
| ИТОГО | 24,67 | 52 | 36- | 6684 |

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО для дачников на первую очередь

Таблица 39

| Населенные пункты | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³ | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьево | 2 | 1 | 2620 |
| ст. Заколпье |  |  |  |
| д. Борисово | - | - | 344 |
| ст. Вековка | - | - | - |
| д. Дмитриево | - | - | 656 |
| д. Дудор | - | - | 500 |
| с. Заколпье | 1 | 1 | 1498 |
| д. Константиново | - | - | 562 |
| д. Махонино | - | - | 686 |
| ИТОГО | 3 | 2 | 6866 |

Для более крупных населенных пунктов расчет произведен в необходимости или контейнеров или пластиковых мешков.

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО для дачников на расчетный срок

Таблица 40

| Населенные пункты | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³ | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьево | 3 | 2 | 4244 |
| ст. Заколпье |  |  |  |
| д. Борисово | - | - | 842 |
| ст. Вековка | - | - | 842 |
| д. Дмитриево | - | - | 936 |
| д. Дудор | - | - | 1060 |
| с. Заколпье | 2 | 1 | 2246 |
| д. Константиново | - | - | 1124 |
| д. Махонино | - | - | 1154 |
| ИТОГО | 5 | 3 | 12448 |

Ожидаемое количество ТБО

Таблица 41

| Населенные пункты | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жит-й, зарег. пост. и врем. прож. более года, чел. | Кол-во дачников (прож. 156 дней в году), чел. | Кол-во ТБО от пост. и врем. прож. м³/год | Среднесуточное накопление ТБО от дачников, м³ | Кол-во ТБО от дачников, м³/год | Всего ТБО, м³/год | Кол-во жит-й, зарег. пост. и врем. прож. более года, чел. | Кол-во дачников (прож. 156 дней в году), чел. | Кол-во ТБО от пост. и врем. прож. м³/год | Среднесуточное накопление ТБО от дачников, м³ | Кол-во ТБО от дачников, м³/год | Всего ТБО, м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Григорьево | 987 | 115 | 2112,2 | 0,84 | 131,0 | 2243,2 | 963 | 154 | 2494,2 | 1,36 | 212,2 | 2706,4 |
| ст. Заколпье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Борисово | 4 | 15 | 8,6 | 0,11 | 17,2 | 25,8 | 4 | 30 | 10,4 | 0,27 | 42,1 | 52,5 |
| ст. Вековка | 970 | - | 2075,8 | - | - | 2075,8 | 952 | 30 | 2465,7 | 0,27 | 42,1 | 2507,8 |
| д. Дмитриево | 191 | 28 | 408,7 | 0,21 | 32,8 | 441,5 | 181 | 34 | 468,8 | 0,30 | 46,8 | 515,6 |
| д. Дудор | 72 | 22 | 154,1 | 0,16 | 25,0 | 179,1 | 64 | 38 | 165,8 | 0,34 | 53,0 | 218,8 |
| с. Заколпье | 487 | 66 | 1042,2 | 0,48 | 74,9 | 1117,1 | 470 | 81 | 1217,3 | 0,72 | 112,3 | 1329,6 |
| д.Константиново | 91 | 25 | 194,7 | 0,18 | 28,1 | 222,8 | 86 | 41 | 222,7 | 0,36 | 56,2 | 278,9 |
| д. Махонино | 71 | 30 | 151,9 | 0,22 | 34,3 | 186,2 | 61 | 42 | 158,0 | 0,37 | 57,7 | 215,7 |
| ИТОГО | 2873 | 301 | 6148,2 | 2,20 | 343,3 | 6491,5 | 2781 | 450 | 7202,8 | 3,99 | 622,4 | 7825,3 |
| Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц. Площадей и парков |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  | 25,8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 6516,9 |  |  |  |  |  | 7851,1 |

Норма накопления КГО в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории Гусь-Хрустального района» остается неизменной до 2030 года и составляет 0,3 м³/год. Количество проживающего населения незначительно уменьшается. Поэтому рассчитанное количество контейнеров объемом 8 м³ для сбора КГО на современное состояние будет достаточным и на первую очередь и на расчетный срок, а именно по одному в с.Григорьево-ст.Заколпье, ст.Вековка и с.Заколпье при периодичности вывоза 1 раз в неделю.

В других населенных пунктах установка контейнеров для сбора КГО не целесообразна. КГО, уличный смет и строительный мусор должен вывозиться по мере необходимости, по заявкам.

Захоронение производственных и твердых бытовых отходов с территории Григорьевского сельского поселения предусматривается на проектируемый Гусь-Хрустальный полигон через станцию сортировки.

Необходимо:

- организовать эффективную систему сбора, сортировки, транспортировки и захоронения ТБО с применением современных технических средств;

- вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья;

Ожидаемое количество ТБО на 1 очередь – 6517 м³ в год.

Ожидаемое количество ТБО на расчетный срок – 7851 м³ в год.   (Таблица 41)

2.2.16. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития.

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, их техническую оснащенность, обученность личного состава и др.).

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов, и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

Сокращение времени локализации и ликвидации пожаров на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 1 кв. метр. В первую очередь это относится к объектам жилого фонда, в которых происходит основная масса пожаров.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплексных мер, включающих создание интегрированных систем мониторинга противопожарной безопасности объектов и информационно-навигационной системы, в том числе оповещения населения, оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей;

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов, обеспечение добровольных дружин, создаваемых в населенных пунктах гонгами для созыва при пожаре, средствами индивидуального тушения пожара - ранцами с водой, пожарными мотопомпами и рукавами и т.д.;

- создание в каждом населенном пункте устойчивой связи - на базе универсальных таксофонов;

- создание необходимого количества противопожарных водоемов: прудов и копаней с возможностью подъезда к ним для забора воды пожарной техникой;

- на перспективу открытие пожарного депо на ст.Вековка.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. метров при числе участков до 300 и не менее 60 куб. метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Благоустройство русел водотоков включает практически все мероприятия по повышению водности и благоустройству малых рек. В частности, это следующие мероприятия:

- проведение расчистки рек от топляка:

- правильный режим использования мелиоративных систем;

- расчистка и дноуглубление притоков рек;

- соблюдение режима хозяйствования, предусматриваемого Водным кодексом.

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС, направленные на обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях:

- Все население Григорьевского сельского поселения расположено в зоне возможного опасного радиоактивного заражения от г.Гусь-Хрустальный и в особый период укрывается в противорадиационных укрытиях, под которые приспосабливаются производственные и общественные здания, а также погреба частных домов.

- Эвакуируемое население из категорированного города Москва прибывает по железной дороге на ст.Вековка и далее с эвакуируемым населением из категорированного города Гусь-Хрустальный движется автотранспортом и пешими колоннами к месту размещения приемно-эвакуационного пункта (ПЭП).

- Прием и размещение эвакуируемого населения по указанию эвакуационной комиссии района проводится через ПЭП, расположенный на территории Григорьевского сельского поселения в с.Григорьево.

- Приемный эвакуационный пункт предназначен для приема, учета и размещения прибывающего эваконаселения на жительство, обеспечение его продуктами питания, водой и предметами первой необходимости. Как правило, ПЭП располагаются в административных и общественных зданиях, по возможности вблизи постоянного размещения эваконаселения: в с.Григорьево - это средняя общеобразовательная школа.

- В структуру ПЭП входят: группа встречи, приема и размещения, группа учета, группа отправки и сопровождения, стол справок, группа охраны общественного порядка, медицинский пункт, комната матери и ребенка, комендантская служба.

- Инженерное оборудование ПЭП включает: оборудование укрытий для эваконаселения, оборудование аварийного освещения, оборудование и содержание мест разбора воды в мелкую тару, оборудование санузлов.

- Эвакуируемое население размещается на жительство в следующих населенных пунктах: с.Григорьево-ст.Заколпье, с.Заколпье, д.Дмитриево, ст.Вековка, д.Константиново. Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного назначения вышеперечисленных населенных пунктов с момента объявления эвакуации передается в распоряжение руководства ГО - руководителей органов местного самоуправления. Кроме жилого и общественного фонда могут использоваться дачные и садовые строения.

2.2.17. Санитарно-защитные зоны

Вокруг промышленно-транспортных и сельскохозяйственных объектов - основных загрязнителей окружающей среды, очистных сооружений необходима организация санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для ФГУП «Космическая связь», ССС «Владимир» в 2008 г. разработан проект нормативов ПДВ, в соответствие с которым данное предприятие относится к IV классу санитарной классификации промышленных объектов и производств и расчетная санитарно-защитная зона составляет 100 м от границ площадки предприятия (разрешение на выброс № РВ-0213 от 31.07.2008 до 01.01.2013 г.).

В соответствии с СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку от железной дороги «Москва-Казань» необходимо отделять санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от железной дороги составляет 120 м. Граница расчетного ареала зашумленности нанесена на схеме планировочных ограничений.

Охранная зона (25 м) и зона минимальных расстояний до границ населенных пунктов (100 м) от магистрального нефтепродуктопровода «Н.Новгород-Рязань» (диаметр труб 530 мм) нанесены в соответствии с РД 153-39. 4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (приложение 5). Земельные участки, входящие в охранные зоны, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1кВ/м. Охранные зоны электрических сетей также обеспечивают их безопасное функционирование и эксплуатацию. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (охранная зона) в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а также Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) составляет не менее:

- 20 м для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 10 м для ВЛ напряжением 1-20 кВ (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т.ч. привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Вдоль трассы кабеля связи устанавливается охранная зона с особыми условиями использования. В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578) охранная зона для подземных кабельных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, устанавливается в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны. При прохождении кабеля связи в лесных массивах и зеленых насаждениях вдоль его трассы создаются просеки шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранной зоне линий и сооружений связи должны выполняться с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Просеки для кабельных линий связи, проходящих по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи.

На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. В населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Охранные зоны межпоселкового газопровода высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов нанесены в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (утв.Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878).

2.2.18.  Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходные данные | на I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в динамике развития |
| 1 | Территория |
| 1.1 | всего: | га | 31804,1 | 31804,1 | 31804,1 |
| 1.2 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | га | 4019,48 | 4022,45 | 4022,45* |
|  |  |  |  |  | * без учета площадей по перспективным линейным сооружениям |
| 1.3 | - земли населенных пунктов | га | 762,75 | 751,13 | 751,13 |
| 1.4 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. | га | 574,37 |  |  |
| 1.5 | - земли лесного фонда | га | 26346 | 26337,56 | 26337,56 |
| 1.6 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 6,5 | 16,1 | 16,1 |
| 1.7 | - земли водного фонда | га | 95 | 95 | 95 |
| 1.8 | - земли запаса | га | - | - | - |
| 2 | Население |
| 2.1 | Всего | чел |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зарегистрированы постоянно | чел | 2866 | 2823 | 2699 |
|  | временное (проживает больше одного года) | чел | 47 | 50 | 82 |
|  | дачники (проживают в МО в среднем не более 6 месяцев в году) | чел | 266 | 301 | 450 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | человек на 1000 жителей | +4,2 |  |  |
| 2.3 | Показатель миграции населения |  |  |  |  |
| 2.4 | Число населенных пунктов | единиц | 9 | 9 | 8 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - дети до 16 лет |  | 16,2 | 17,6 | 18,6 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54лет) | % от общей численности населения | 66,2 | 64,8 | 61,8 |
|  | - население в возрасте старше трудоспособного |  | 17,6 | 17,6 | 19,6 |
| 2.6 | Трудовая структура населения Число занятого населения в экономике всего | чел. | 871 | 876 | 893 |
|  | из них в сфере производства товаров | чел | 615 | 580 | 530 |
|  | в сфере услуг | чел | 256 | 296 | 363 |
|  | Работают в данной местности | чел | 871 | 876 | 893 |
|  | Трудовые миграции | чел | 400 | 400 | 450 |
| 2.7 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных ) и обучающиеся с отрывом от производства | чел | 650 | 553 | 325 |
|  | Итого трудовые ресурсы (округленно) | чел | 1921 | 1829 | 1668 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Всего (у населения, зарегистрированного постоянно) | тыс. м2 общей площади | 57,9 | 59,4 | 62,8 |
|  | Обеспеченность общей площадью ( населения, зарегистрированного постоянно) | м2/чел | 20,2 | 21,0 | 23,3 |
|  | Ввод нового жилья | тыс. м2 |  | 0,8 | 3,1 |
| 3.2 | Всего (у временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году) | тыс. м2 общей площади | 13,5 | 15,4 | 23,7 |
|  | Обеспеченность общей площадью (временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году населения, зарегистрированного постоянн) | м2/чел | 43 | 44 | 44,6 |
|  | Ввод нового жилья | тыс. м2 |  | 1,9 | 10,2 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |  |
|  | водопровод |  |  |  |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
|  | центральным отоплением |  |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением |  |  |  |  |
|  | газом |  |  |  |  |
|  | ванными (душ) |  |  |  |  |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего: | тыс. м2 общей площади |  | 2,7 | 13,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | многоквартирные | домов |  | 2 | 7 |
|  | малоэтажное (усадебное) | домов |  | 40 | 189 |
| 3.5 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади |  | 0,54 | 0,706 |
| 4 | Объекты социальной сферы |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 130 |  |  |
|  | избыток- «+», недостаток «—» | мест | +6 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 698 |  |  |
|  | избыток - «+», недостаток «—» | мест | +453 |  |  |
| 5 | Производство продукции сельского хозяйства |
| 5.1 | Валовое производство продукции (все категории хозяйств): зерно (в весе после доработки) | тонн |  |  |  |
|  | картофель | тонн |  |  |  |
|  | сахарная свекла | тонн |  |  |  |
|  | овощи открытого грунта | тонн |  |  |  |
|  | молоко | тонн |  |  |  |
|  | мясо (жив. вес) | тонн |  |  |  |
|  | мясо (уб. вес) | тонн |  |  |  |
|  | яйца | тыс. шт. |  |  |  |
| 5.2 | Территория сельхозугодий | га | 3105,39 |  |  |
|  | в том числе: - пашня | га | 1327 |  |  |
| 5.3 | Посевная площадь всего (все категории хозяйств) | га |  |  |  |
| 5.4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) - крупный рогатый скот | голов |  |  |  |
|  | в том числе: коровы | голов |  |  |  |
|  | свиньи | голов |  |  |  |
|  | овцы и козы | голов |  |  |  |
|  | птица | голов |  |  |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | км | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 41 | 41,7 | 45,7 |
|  | в том числе: - федерального значения | км | - |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 41 | 41,7 | 41,7 |
|  | - местного значения | км |  |  | 4,0 |
|  | Плотность - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/100 км2 | 12,9 | 13,1 | 14,4 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общий объем потребления воды (с поливом зеленых насаждений) в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 4979,9 5095,7 | 5423,1 5535 |
|  | Общий объем потребления воды (без полива зеленых насаждений) в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 605,9 721,7 | 589,1 701 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Расчетные объемы сточных вод |  |  |  |  |
|  | в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 605,9 721,7 | 589,1 701 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Расчетная электрическая нагрузка |  |  |  |  |
|  | Потребители от ПС “Азимут” | кВт |  | 295,710 | 339,808 |
|  | Потребители от ПС “Золотково” | кВт |  | 747,523 | 806,076 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа – всего | м3/ч |  | 1399,7 | 2129,3 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров | 200 |  |  |
|  | Сотовая связь, зона радиопокрытия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Инженерная защита территории |
| 8.1 | Берегоукрепление | км | - | - | - |
| 9 | Санитарная очистка территории |
| 9.1 | Количество твердых бытовых отходов | м3 /год | 6109,9 |  |  |
| 9.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | - | - |